ООО «Параллель»

Муниципальное образование  сельского поселения «Ыб» Сыктывдинского района Республики Коми

Генеральный план

Обоснование

Пояснительная записка

Директор	О.А. Приезжев

Главный архитектор              	                                      А.В. Гришин

Главный архитектор проекта	                                      Т.Г. Пушко

Сыктывкар 2014 г

ОГЛАВЛЕНИЕ

Авторский коллектив	4

Состав проектных материалов	5

Введение. Цели и задачи проекта	6

1 Общие сведения о Сыктывдинском муниципальном районе "Сыктывдинский" и сельском поселении «Ыб»	7

2 Инженерно-геологические и природные условия	9

3 Аналитические материалы современного состояния сельского поселения	9

3.1 Планировочная характеристика сельского поселения «Ыб»	9

3.2 Предприятия сельского поселения	10

3.3 Население	10

3.4 Жилой фонд	12

3.5 Общественная застройка	12

3.6 Ритуальное обслуживание населения	14

3.7 Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры)	14

3.8 Особо охраняемые природные территории (ООПТ)	15

3.9  Улицы, дороги, внешний транспорт	15

3.10 Санитарная очистка территории	16

3.11 Выводы комплексного градостроительного анализа территории	16

4 Обоснование решения задач территориального планирования	17

4.1 Планировочные ограничения использования территории	17

5 Основные положения и мероприятия по развитию планировочной структуры	27

5.1 Направления по социально-экономическому развитию территорий. Население	27

5.2 Функциональное зонирование территории	28

5.3 Новое жилищное строительство и реконструкция. Жилой фонд	30

5.4  Развитие производственных объектов	38

5.5 Развитие объектов социальной инфраструктуры	38

5.6 Туристско-рекреационный потенциал СП «Ыб»	40

5.7 Ритуальное обслуживание населения	43

5.8  Развитие природно-экологического каркаса территории. Развитие системы озеленения	43

5.9 Развитие транспортной инфраструктуры	44

6 Охрана окружающей среды	46

7 Развитие  инженерной инфраструктуры	48

7.1  Водоснабжение	48

7.2  Канализация	53

7.3. Теплоснабжение	55

7.4  Газоснабжение	58

7.5 Электроснабжение	58

7.6 Связь	67

8 Инженерная подготовка и защита территории	68

9 Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	70

10. Обоснование изменение границ населенных пунктов_________________74

11 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  ПОКАЗАТЕЛИ	78

# Авторский коллектив

| Директор | – О.А.Приезжев |
| --- | --- |
| Главный архитектор | – А.В.Гришин |
| Главный архитектор проекта | – Т.Г.Пушко |
| Архитекторы | -О.В.Холопова - Е.К.Думина - Д.И.Киланянц |
| Инженеры Инженер по водоснабжению и канализации Инженер по теплоснабжению и газоснабжению Инженер по электрическим сетям | – О.А.Чир - К.А.Попова - Т.Ю.Рязанцева - В.Г.Михайлова - П.А.Ландрев - Т.А.Апраксина |
| Операторы ПК | - В.А.Коданев - А.И.Думин |

# Состав проектных материалов

| № | Наименование документа | масштаб | Инв. № |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Текстовые материалы |
| Том 1 | Положение о территориальном планировании (Утверждаемая часть) |  | 99428 |
| Том 2 | Обоснование генерального плана. Пояснительная записка. |  | 99427 |
|  | 2. Графические материалы |
|  | Раздел I. |  |  |
| 1 | Основной чертеж генерального плана Генеральный план. (Основной чертеж), | 1:5 000 | 99428/1 |
|  | Раздел II. Схема границ территорий, земель и ограничений их использования |
| 2 | Схема положения МО МР «Сыктывдинский» в составе Республики Коми. Схема границ сельского поселения «Ыб» |  | 99427/1 |
| 3 | Схема современного использования территории (Опорный план), | 1:10 000 | 99427/2 |
| 4 | Схема зон с особыми условиями использования территорий | 1:10 000 | 99427/3 |
| 5 | Схема Функциональных зон | 1:10 000 | 99427/4 |
| 6 | Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1:10 000 | 99427/5 |
|  | Раздел III. Схема границ планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения. |
| 7 | Схема развития объектов транспортной инфраструктуры | 1:10 000 | 99428/2 |
| 8 | Схема развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Водоснабжение и канализация | 1:10 000 | 99428/3 |
| 9 | Схема развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Теплоснабжение и газоснабжение | 1:10 000 | 99428/4 |
| 10 | Схема развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Электроснабжение | 1:10 000 | 99428/5 |
|  | Раздел МЧС и ГО |  |  |
|  | Схема размещения объектов гражданской обороны сельского поселения «Ыб» | 1:10 000 | ДСП-512 |
|  | 3. Электронная версия проекта |
| 1 | Электронная версия проекта, в т.ч. текстовые материалы в формате WORD, графические– в формате JPG, на DVD-ROM |  |  |

# Введение. Цели и задачи проекта

Генеральный план сельского поселения «Ыб»  разработан ООО «Параллель» по заказу Администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» по муниципальному контракту №20 от 07.05.2010 г., на основании Технического задания на выполнение градостроительной документации «Генеральный план сельского поселения «Ыб» с разработкой правил землепользования и застройки  территории сельского поселения «Ыб»», утвержденное главой муниципального района, руководителем администрации района А.А.Рудольфом.

Генеральный план - градостроительная  документация  муниципального уровня включает в себя документацию о градостроительном планировании развития территорий поселения, определяющая стратегию их развития и условия формирования среды жизнедеятельности.

В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ  градостроительная документация направлена на определение назначения территории,  исходя из  совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальных инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан  и их объединений, муниципальных образований.

Генеральный план  разработан на следующие проектные периоды:

I этап, первая очередь строительства – 2015 год

II этап, расчетный срок – 2030 год

Перспектива, прогноз на 25-30 лет.

При проектировании использованы Цифровая картографическая продукция открытого пользования - картографические материалы на территорию муниципального района  «Сыктывдинский», выполненные ФГУП  центр «Севзапгеоинформ» в 2008 году.

Генеральный план сельского поселения «Ыб» выполнен в соответствии со следующими законодательными и нормативными документами:

- Градостроительный кодекс РФ;

- Земельный кодекс РФ;

- Водный кодекс РФ;

- Федеральный закон от 06.10.03г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Закон РФ от 21.02.92г. № 2395-1 «О недрах»;

- Закон Республики Коми от 05 марта 2005 года N 11-РЗ   «О территориальной организации местного самоуправления в Республике Коми»

- Закон Республики Коми от  06 марта 2006 года N 13-РЗ «Об административно-территориальном устройстве   Республики Коми»

- Закон Республики Коми от 08 мая 2007г. №43-РЗ  «О некоторых вопросах в области градостроительной деятельности в Республике Коми»

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007г. № 74. Новая редакция;

- Региональные нормативы градостроительного проектирования (РНГП) для Республики Коми, утв. Приказом  министерства архитектуры, строительства  и коммунального хозяйства республики коми от 29 января 2008 г. N 07-ОД  (в ред. Приказа Минархстроя РК от 15.04.2009 N 58-ОД)

- Закон Республики Коми от 21 мая 2004г. №30-РЗ(ред. от 21.12.2007)  «О некоторых вопросах в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на территории Республики Коми»

Цель генерального плана – разработка долгосрочной градостроительной стратегии на основе принципов устойчивого развития, создание благоприятной сельской среды,  комплексно решающей социальные и архитектурно-планировочные, экологические, транспортные и инженерные потребности жизнедеятельности сельского поселения. Цель устойчивого развития градостроительной системы – улучшение условий жизни, сохранение и приумножение всех ресурсов для будущих поколений.

Основные задачи, на решение которых направлены основные разделы проекта, являются:

- разработка  мероприятий по качественному улучшению состояния сельской среды – реконструкция, благоустройство и развитие территорий;

- разработка предложений по функциональному зонированию территории: резервирование территорий для жилищного строительства, объектов социального обслуживания, производства, отдыха и других функций;

- мероприятия по охране природного наследия, охране окружающей среды;

- формирование рекреационной среды, объектов туристической инфраструктуры;

- размещение объекта регионального значения «Финно-угорский этнокультурный парк»

- сохранение лесопаркового окружения населенных пунктов, разработка предложений по благоустройству сельского поселения, развитию транспортной и инженерной инфраструктур;

- сохранение объектов культурного наследия;

- установление границ населенных пунктов сельского поселения.

# 1 Общие сведения о муниципальном образовании муниципальном районе «Сыктывдинский» и сельском поселении «Ыб»

Муниципальное образование муниципального района «Сыктывдинский» находится в юго-западной части Республики Коми.  Является спутником столицы и  окружено – Койгородским, Сысольским, Усть-Вымским, Княжпогостким, Корткеросским районами и Архангельской областью. Небольшая территория района, которая занимает 1,8% площади Республики Коми – 7404,7 кв.км., достаточно плотно населена.  В районе 49 населенных пунктов, которые объединены  в 13 сельских поселений. Население района составляет 23,5 тысячи человек. Число жителей на 1 кв. км – 0,3 человек.

Сыктывдинский район – самый крупный сельскохозяйственный район Республики Коми, занимает первое место в Республике Коми по выпуску некоторых категорий продукции сельского хозяйства. К ведущим предприятиям района относятся ОАО «Зеленецкая птицефабрика», ОАО «Зеленецкий свинокомплекс» в октябре 2008г. вошел в состав ОАО «Зеленецкая птицефабрика» как подразделение «Зеленецкий свинокомплекс», ООО «Сыктывкарская птицефабрика». Промышленное производство разделено между лесозаготовительной и пищевой отраслями, представлено обрабатывающими производствами (пиломатериалы, колбасные изделия, мясные полуфабрикаты)

Природа района. По территории района протекают две реки Сысола и Вычегда. Район богат лесами, которые занимают 85% земель района, запас лесонасаждений составляет 65 тыс.куб.м. Леса преимущественно елово-пихтовые, сосновые, в долине рек – с  примесью березы. На территории 721,3 тыс. га расположен Чернамский государственный заповедник, который является местообитанием редких промысловых животных (соболь,  выдра, ондатра).

Сельское поселение «Ыб» охватывает территорию 288,96 кв.км.

В состав административной территории «Ыб» входят село Ыб, деревни Березник, Захарово, Каргорт, Мальцевгрезд и прилегающие к ним земли.

Ыб одно из самых старинных коми сел. Сегодня с.Ыб более 400 лет, если считать от первого упоминания в писцовой книге 1586 года Ивана Огарева. Эти места люди облюбовали давным-давно. В этих местах учеными археологами найдены бытовые материалы поселений второй половины  первого тысячелетия до нашей эры. Ибское поселение является первым памятником второй половины 1 тыс.до н.э.- 1 тыс.н.э. бассейна реки Сысола, где выделены культурные остатки всех трех этапов (ананьинской, гляденовской и ванвиздинской эпох) раннего железного века.

Городище – Дзоля Кармыльк – эпоха средневековья, и городище Ыджыд Кармыльк, утверждают археологи, возникло  в XVI веке.

В ходе археологических раскопок были найдены кости пресмыкающихся. Это пресмыкающееся – плезиозавр. Жил ящер-плезиозавр двести пятьдесят миллионов лет назад, длина его доходила до 16 метров. По сей день на берегу можно найти, чертовы пальцы – «гуличуни».

Раскинувшиеся на семи живописных холмах на протяжении 15 км, Ыб считается  одним из православных столпов духовной жизни современной России, из сыктывдинских земель исходят духовные истоки коми народа. Во всех расположенных по округе  деревень, а их было 13, были  когда-то  свои часовни и церкви. Именно здесь, по преданию, на берег реки Сысолы сошел просвятитель коми-зырян и христианский  проповедник Стефан Пермский, известный также как создатель первой коми-зырянской азбуки, писатель, философ и художник, причисленный в 1547 году к лику святых. До сих пор о нем звучат легенды, складываются, добавляются строки в них. Каждый год 9 мая, в день смерти святого, в село приходит много верующих, которые находят здесь  приют и вдохновение, и радость встречи с местами, помнящими те времена.

В сельском поселении «Ыб» расположены 12 чудодейственных источников питьевой воды, сегодня обновлены и освящены десять источников с целебной водой, с источниками  связаны  чудеса исцеления. Источники  - помощь при кожных заболеваниях, глазных болезнях, общеукрепляющего действия. На берегу реки находится голубая глина, которая лечит болезни суставов и заболевания кожи.

Именно здесь планируется уникальный проект - строительство историко-культурного музея-заповедника. Создание в Республике Коми многофункционального этнокультурного ландшафтного историко-культурного музея-заповедника «Финно-угорский этнокультурный парк» для проведения мероприятий и форумов финно-угорской направленности и развития межрегионального сотрудничества.

В состав муниципального образования муниципального района Сыктывдинского района входят территории поселений: Мандач, Нювчим, Яснэг, Выльгорт, Зеленец, Лэзым, Озёл, Пажга, Палевицы, Слудка, Часово, Шошка, Ыб.

Административным центром муниципального образования муниципального района на территории Сыктывдинского района является село Выльгорт.

Село Ыб с подчиненной ему территорией – является административной территорией на территории Сыктывдинского района Республики Коми.

# 2 Инженерно-геологические и природные условия

Рельеф территории сельского поселения и прилегающих территорий ярко выраженный, всхолмленный,  изрезан глубокими оврагами и лощинами, глубина которых местами превышает 30 метров, а ширина 120 метров.

По схематической карте климатического районирования Ыб относится к району I, подрайону IВ.

Расчетная температура для проектирования массивных конструкций и отопления самой холодной пятидневки равна  -360 С.

Средняя температура наиболее холодного периода равна  -250 С.

Продолжительность отопительного периода равна 243 суткам при среднесуточной температуре  -7,40 С.

Устойчивый снежный покров образуется в среднем в октябре и продолжается до мая месяца. Средняя высота снежного покрова за зиму незащищенных участков – 74 см, максимальная – 116 см, минимальная – 38 см.

В приземном слое в течение года преобладают юго-западные, южные и северо-западные ветры. Среднемесячная и годовая скорость ветра составляет 3,9 м/сек.

# 3 Аналитические материалы современного состояния сельского поселения

# 3.1 Планировочная характеристика сельского поселения «Ыб»

Село Ыб одно из самых длинных населенных пунктов Республики Коми.

Коми слово ыб означает «холм», «поле на возвышенности».

Населенные пункты д.Мальцевгрезд, с.Ыб, д.Каргорт, д.Захарово располагаются на главной линейной планировочной оси поселения меридионального направления, д.Березник смещена северо-западнее основного направления. Направление главного въезда с внешней дороги Сыктывкар-Киров  широтное, в с.Ыб.

Жилая застройка представлена следующими типами:

усадебная  - индивидуальными жилыми домами с участками;

2-хэтажная многоквартирная — в панельном исполнении четыре 18 квартирных жилых дома и два дома в деревянном исполнении (4х- и 12квартирые дома);

Основные улицы  и дороги с асфальтобетонным покрытием, жилые улицы частично  благоустроены.

Здания и сооружения общественной застройки в деревянном и кирпичном исполнении сосредоточенны на главной улице поселения. Общественные здания в с.Ыб размещены комплексно и образуют общественный центр.

# 3.2 Предприятия сельского поселения

1. ООО «Ыб» – животноводство, коровник на 50 голов, выращивание картофеля;

2. Овцеводство КФХ

3. Пилорама КФХ Шуктомов Н.Н. – производительность пиломатериалов 3,5 тыс.куб.м/год

4. Пилорама ЧП Артеев

# 3.3 Население

На 1 января 2010 года численность населения сельского поселения «Ыб» составляет 1128 человек в составе 5 населенных мест, села Ыб и деревни:  Мальцевгрезд, Каргорт, Березник, Захарово

Динамика численности населения

Таблица 3.2

| Год (на 01 января ) | Численность населения, человек |
| --- | --- |
|  | Всего | В том числе |
|  |  | д.Мальцевгрезд | с.Ыб | д.Каргорт | д.Березник | д.Захарово |
| 2006 | 1095 | 70 | 551 | 108 | 18 | 348 |
| 2007 | 1163 | 75 | 573 | 110 | 21 | 384 |
| 2008 | 1146 | 81 | 558 | 119 | 26 | 362 |
| 2009 | 1161 | 92 | 595 | 75 | 30 | 379 |
| 2010 | 1128 | 89 | 638 | 49 | 6 | 346 |

Механическое движение населения (человек) на конец года

Таблица 3.3

|  | Показатели | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прибыло за год | 90 | 130 | 146 | 177 | 157 |
| 2 | Выбыло за год | 108 | 45 | 151 | 152 | 172 |
| 3 | Прирост | -18 | +85 | -5 | +25 | -15 |

Естественный прирост населения (человек) на конец года

Таблица 3.4

|  | Показатели | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Родилось | 6 | 7 | 13 | 11 | 4 |
| 2 | Умерло | 36 | 24 | 25 | 21 | 22 |
| 3 | Прирост | -30 | -17 | -12 | -10 | -18 |

Возрастная структура населения (человек)

Таблица 3.5

| № пп | Возрастная группа | На 01.01.2010 г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | человек | % |
| 1 | Дети до 18 лет | 229 | 20,30 |
| 2 | Трудоспособный возраст: | 633 | 56,12 |
|  | Женщины 19-50 года | 266 | 23,58 |
|  | мужчины 19-55 лет | 367 | 32,54 |
| 3 | Лица старших возрастов | 266 | 23,58 |
|  | женщины старше 50 лет | 199 | 17,64 |
|  | мужчины старше 55 лет | 67 | 5,94 |
|  | ИТОГО: | 1128 | 100 |

Трудовая структура населения (человек)

Таблица 3.6

| № пп | Группа населения | На 01.01.2010 г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | человек | % |
| 1 | Самодеятельное население | 670 | 59,4 |
|  | Градообразующая группа | 326 | 28,9 |
|  | Обслуживающая группа | 96 | 8,5 |
| 2 | Несамодеятельное население | 458 | 40,6 |
|  | ИТОГО: | 1128 | 100 |

Численность занятого населения (человек)

Таблица 3.7

| № пп | Численность населения | На 01.01.2010 г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | человек | % |
| 1 | В материальной сфере, всего | 342 | 78,1 |
|  | в том числе |  |  |
|  | сельское хозяйство | 16 | 3,7 |
|  | прочие | 326 | 74,4 |
| 2 | В обслуживающей сфере, всего | 96 | 21,9 |
|  | ИТОГО: | 438 | 100 |

# 3.4 Жилой фонд

Общее количество жилого фонда составляет – 25,336 тыс. кв.м. общей площади, средний уровень жилой обеспеченности составляет 22,46 кв.м на 1 жителя (при численности населения на 01.01.2010 г. – 1128 человек)

Показатели жилого фонда

Таблица 3.8

|  | Общая площадь, кв.м Всего | В том числе, кв.м. |
| --- | --- | --- |
|  |  | муниципальный | частный | 1этажный | 2этажный | ветхий |
| д.Мальцевгрезд | 2051,7 | 166,0 | 1885,7 | 2051,7 | - | - |
| с.Ыб | 11088,8 | 5400,7 | 5688,1 | 6842,8 | 4246,0 |  |
| д.Каргорт | 2884,5 | 66,0 | 2818,5 | 2884,5 |  |  |
| д.Березник | 900,6 |  | 900,6 | 900,6 |  |  |
| д.Захарово | 8410,4 | 1992,3 | 6418,1 | 8410,4 |  | 192,0 |
| СП «Ыб»,всего | 25336,0 | 7625,0 | 17711,0 | 21090,0 | 4246,0 | 192,0 |

Распределение существующего жилищного фонда по этажности.

Таблица 3.9

| № п/п | Наименование | тыс.м2 общей площади | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 этажный | 21,09 | 83,24 |
| 2 | 2-этажный | 4,246 | 16,76 |
|  | Всего: | 25,336 | 100 |

Характеристика технического состояния (% износа) жилого фонда.

Таблица 3.10

| № пп | Наименование | Всего кв.м. общей пл. | в том числе, по % износа |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | До 30% | 31-65% | Выше 65% |
| 1 | Муниципальный | 7,625 |  | 7,625 |  |
| 2 | Частный фонд | 17,711 | 3,30 | 11,00 | 3,411 |
|  | Итого: | 25,336 | 3,3 | 17,625 | 3,411 |

Частный жилищный фонд представлен индивидуальными одноэтажными  жилыми домами в деревянном исполнении.

Жилой фонд  не отличается высоким уровнем благоустройства. Благоустроены 2хэтажные 18-квартирные дома в панельном исполнении, частично благоустроены 2хэтажные 4кв. и 12 квартирные дома в деревянном исполнении в с.Ыб. Частный жилой фонд благоустройства не имеет.

# 3.5 Общественная застройка

Общеобразовательные школы — общеобразовательная школа, общей вместимостью до 300 учащихся в деревянном исполнении, 1964 года постройки.

Детские образовательные учреждения – в  центральной части с.Ыб  расположен детский сад на 140 мест, 2х этажный в кирпичном исполнении, 1987 г. постройки. В этом же здании располагается детский приют - государственное учреждение РК республиканский социальный центр реабилитации несовершеннолетних ГУ РК РСЦ «Гренада».

Дома культуры и клубы  —  дом культуры в деревянном исполнении с залом на 150 посадочных мест  в с.Ыб и клуб с залом на 100 мест и библиотекой на 6.0 тыс.томов в д.Захарово.

Учреждения здравоохранения — здание больницы на  10 коек, поликлиника на 15 посещений переоборудовано под фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) в .с.Ыб, имеется ФАП в д.Захарово.  Аптеки – 1 учреждение.

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания представлены  отдельно стоящими зданиями в кирпичном и деревянном исполнении, в быстровозводимых конструкциях.  Общая площадь магазинов продуктовых и непродуктовых товаров – 341,0 кв.м торговой площади. Объектов общественного питания нет, бытовые услуги производятся индивидуальными  предпринимателями.

Показатели предприятий торговли

Таблица 3.11

|  | Всего | В том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | д.Мальцевгрезд | с.Ыб | д.Каргорт | д.Березник | д.Захарово |
| Магазины, торг.пл. | 341,0 | 20,0 | 221,0 | - | - | 100,0 |

Культовые сооружения. Православные храмы:

д.Захарово – часовня Преображения господня, в ветхом состоянии;

с.Ыб– храм святого Стефана Пермского, отреставрирована в 1999 году.

церковь Серафима Саровского – часовня строится;

д.Березники – часовня Святителя Николая Мирликийского, отреставрирована в 1999 году;

д.Мальцевгрезд – часовня Архистратига Михаила, деревянная, восстановлена  в 2000 году.

Часть православных строений утеряны, это

д.Каргорт - часовня Всех скорбящих Радость

с.Ыб – часовня во имя Святого духа;

с.Ыб – церковь Параскевы Пятницы;

с.Ыб – часовня во имя святого Великомученика Георгия Победоносца;

д. Мальцевгрезд – часовня во имя Благовещения Пресвятой Богородицы

д. Мальцевгрезд – часовня во имя Святителя Феодосия Черниговкого.

Серафимовский  женский монастырь, основанный в 1996 году, насчитывающий 20 послушниц.

Источники питьевой воды с целебными свойствами:

- Преображения Господня д.Д.Захарово

- «Всех скорбящих Радость»

- Монастырский источник

- 12-и апостолов

- Святого Николая Чудотворца

- Храмовый колодец

- Преподобной Параскевы Пятницы

- Святого Георгия Победоносца

- Железный

- Св.Феодосия  Черниговского

- Благовещения Богородицы

- Архистратига Михаила

# 3.6 Ритуальное обслуживание населения

В настоящее время в каждом населенном пункте есть кладбище, всего 6 объектов.

Площадь территории кладбищ СП «Ыб»

таблица 3.12

| Всего, га | В том числе |
| --- | --- |
|  | д.Мальцевгрезд | с.Ыб | д.Каргорт | д.Березник | д.Захарово |
| 5,8 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 2,0 |

# 3.7 Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры)

Памятники истории и архитектуры

Согласно списку объектов культурного наследия Республики Коми, на территории сельского поселения  «Ыб» располагаются 5 объектов недвижимости, имеющие «статус памятник истории и культуры», принятых на государственную охрану постановлениями Совета Министров Коми АССР от 03.10.1957 г.,№311; от 30.11.1959 г. №406; постановлением Совета Министров Коми ССР от 24.09.1991 г. №365; распоряжением Совета Министров Коми АССР от 24.05.1989 г.№234-р, как  объекты культурного наследия регионального (республиканского) значения, в т.ч.:

- три памятника археологии: поселение «Ибское» (ранний железный век,  II пол. I тыс.до н.э. – I тыс.н.э), городища Ыджыд Кармыльк  и Дзоля Кармыльк — эпохи средневековья;

- памятник градостроительства и архитектуры -  часовня Стефана Пермского (1896 г., архитектор Н.Пухлов);

- памятник истории - могила красноармейца В.П.Захарова, погибшего в бою с белогвардейцами 1919 г.

К выявленным объектам культурного наследия на территории поселения относятся 4 археологических памятника: местонахождения «Каргорт» (эпоха мезолита) и  «Жидач» ( эпоха средневековья), могильник «Шойнаягский» (вторая пол.V –сер.VI век н.э.), поселение «Шойнаяг» (эпоха бронзы).

В список объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия (утвержден приказом Министерства культуры Республики Коми от 15.12.2008 г. №522)

входят церковь Вознесения Господня (1825-1830 гг.) и часовня во имя святых Апостолов Петра и Павла (1908 г.).

Историко-культурные объекты:

Ыбский историко-краеведческий музей (бывшее здание земской школы,1892г.);

Обелиск павшим воинам (1975 г.);

Объекты  народной жилой архитектуры, имеющие особую культурную ценность для поселения «Ыб»:

1. Традиционный жилой дом (Р.Е. Мартыновой)

2. Традиционный жилой дом Р.Н. Ермолина. народного художника РСФСР;

3. Традиционный жилой дом З.И. Демина и Р.И. Безносикова

# 3.8 Особо охраняемые природные территории (ООПТ)

В настоящее время ведется работа по созданию на территории сельского поселения «Ыб» особо охраняемой территории (ООПТ) регионального (республиканского) значения – памятник геологии «Обнажение у с.Ыб» (д.Каргорт). Это естественный  разрез  отложений юрского периода, где  наблюдаются слои с горючими сланцами, конкреции фосфоритов  и сидеритов. Здесь же найдены зубные пластины химер и  костные останки морских рептилий. Площадь проектируемой ООПТ составляет 7,39 га.

# 3.9  Улицы, дороги, внешний транспорт

В настоящее время въезд в сельское поселение с внешней дорогой общей сети-автомагистрали Сыктывкар-Киров по поселковой дороге, которая сначала образует съезд с автодороги длиной 4 км, а затем  ответвляется в сторону с.Ыб. Существующая сеть улиц представлена основной осью - главной улицей, вдоль  которой располагаются населенные пункты. Общее протяжение главной улицы составляет 15,0 километров, покрытие проезжей части – асфальто-бетонное, ширина в границах застройки до 20,0 метров. В целом о состоянии улиц и дорог следует отметить:

1) благоустройство уличной сети неудовлетворительно;

2) ширина проезжих частей мала и не соответствует требованиям норм.

Внешний транспорт представлен автодорогой: Сыктывкар-Мураши-Киров – III категории, являющейся участком Федеральной автомобильной  дороги  «Вятка»

Общественный пассажирский транспорт представлен автобусом. Пассажирские перевозки осуществляются маршрутом, связывающим сельское поселение «Ыб» с городом Сыктывкаром - «Сыктывкар - Ыб»

Протяженность автобусной сети составляет 64 километров от г.Сыктывкара.

Хранение индивидуального автотранспорта

В зоне многоквартирной 2хэтажной застройки  временное и постоянное  хранение личного автотранспорта предусмотрено в боксовых гаражах.

Количество средств личного автотранспорта составляет 270  единиц.

# 3.10 Санитарная очистка территории

В настоящее время сбор твердых бытовых отходов производится силами администрации сельского поселения и вывозится на несанкционированную свалку в районе д.Мальцевгрезд.

# 3.11 Выводы комплексного градостроительного анализа территории

Выводы комплексного градостроительного анализа территории:

- Планировочные районы населенных пунктов выделяются ярко выраженным членением территории труднопреодолимыми рубежами, как рельеф, русла ручьев и рек.

- Территориальное развитие с.Ыб осуществлялось по ранее разработанному проекту планировки и застройки с.Ыб, разработанному проектным институтом «Комигражданпроект» в 1983 году.

- Показатель численности населения сельского поселения изменился незначительно,  численность на 2005 г.— 1144 человек, на 2010 год 1128 человек, в.

- Выявление планировочных ограничений – зон с особыми условиями использования территорий  привело к тому, что  при сохранении планировочной структуры сельского поселения,  возможность дальнейшего развития населенных мест можно вести в д.Захарово, с.Ыб, д.Мальцевгрезд. с изменением черты населенных пунктов.

- Инженерно-строительные условия территории поселка осложняются широким  развитием физико-геологических процессов и  часть территории требует проведения мероприятий по инженерной подготовке.

- Анализ современного состояния  ландшафтов показал, что хозяйственная деятельность на территории сложилась в соответствии с определенными типами местоположений. Наиболее уязвимые ценные участки сохраняются, это пойменные ландшафты, лесные массивы.

- Экологическая обстановка в целом по поселению является в норме.

# 4 Обоснование решения задач территориального планирования

В качестве стратегического ориентира устойчивого развития сельского поселения «Ыб» принимается сохранение и развитие многофункционального профиля сельского поселения, что предполагает:

- вновь формируемые территории для жилой застройки необходимо рассматривать неразрывно с существующими зонами поселения как единый развивающийся  организм;

- формирование территории  с характерной особенностью преобладания природно-исторического ландшафта в сочетании с рекреационной застройкой и индивидуальной застройкой сельского типа;

- повышение уровня и качества жизни, условий проживания в селе, в том числе надежности и комфортности  транспортного и инженерного  обслуживания;

- максимальное использование особенностей окружающего ландшафта для достижения наивысшего потенциала застройки и комфорта среды  обитания, с  одновременно бережным отношением к природным, лесным и сельскохозяйственным ресурсам сельского поселения «Ыб»;

- формирование масштабной поселению жилой среды малоэтажной -  застройки индивидуальными домами с участками;

- формирование рекреационной среды, объектов туристической инфраструктуры;

- развитие и модернизация производств, расположенных вблизи жилой застройки, позволяющая довести уровень воздействия этих объектов на среду обитания до уровня нормативов;

- развитие и модернизация транспортного комплекса и инженерных систем

# 4.1 Планировочные ограничения использования территории

Выявление планировочных ограничений сельского поселения «Ыб» направлено на определение территорий благоприятных для жилищного и гражданского строительства с учетом нормативных и расчетных характеристик.

Планировочные ограничения определены на основе анализа инженерно-геологических, природных условий, нормативно-правовых требований к обеспечению экологической безопасности среды проживания и безопасности функционирования инженерных систем.

Инженерно-геологические ограничения

К неблагоприятным для строительства относятся заболоченные, заторфованные  территории, зона подтопляемой территории в пойменной террасе р.Сысола.

Охранные зоны инженерных сооружений и коммуникаций

Охранная зона - территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

Охранные зоны электрических сетей. В соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» охранные зоны - это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящими от крайних проводов для ЛЭП 110 кВ на расстоянии 20 м, 10 кВ – 10 метров и 5 метров при  линии с самонесущими или изолированными проводами.

Охранные зоны транспорта. К охранным зонам транспорта относятся земельные участки, необходимые для обеспечения нормального функционирования транспорта, сохранности, прочности и устойчивости сооружений, устройств и других объектов транспорта, а также прилегающие к землям транспорта земельные участки, подверженные оползням, размывам и другим опасным воздействиям.

Федеральная автодорога «Вятка»

Категория дороги — III,  Класс — федеральная автомагистраль,

Размер охранной зоны —  200 м, размер придорожной полосы 50 метров

полоса отвода автомобильной дороги - земельные участки (независимо от категории земель), которые предназначены для размещения конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и на которых располагаются или могут располагаться объекты дорожного сервиса;

придорожные полосы автомобильной дороги - территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.

В пределах полосы отвода федеральной автомобильной дороги, за исключением случаев, связанных с производством работ в целях обеспечения безопасности дорожного движения, строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания федеральной автомобильной дороги, размещения объектов, запрещается:

а) строительство жилых и общественных зданий, складов;

б) проведение строительных, геолого-разведочных, топографических, горных и изыскательских работ, а также устройство наземных сооружений;

в) размещение зданий, строений, сооружений, устройств и объектов, не связанных с обслуживанием федеральной автомобильной дороги, ее строительством, реконструкцией, ремонтом, содержанием и эксплуатацией;

г) распашка земельных участков, покос травы, рубка и повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие дерна и выемка грунта;

д) установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технического регламента и нормативных актов по вопросам безопасности движения транспорта, а также информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к безопасности дорожного движения.

В пределах полосы отвода федеральной автомобильной дороги могут размещаться объекты дорожного сервиса. Их размещение осуществляется в соответствии с нормами проектирования и строительства этих объектов при соблюдении следующих условий:

а) объекты дорожного сервиса не должны ухудшать видимость на федеральной автомобильной дороге и другие условия обеспечения безопасности дорожного движения и использования этой автомобильной дороги;

б) выбор места размещения объектов дорожного сервиса должен осуществляться с учетом возможной реконструкции федеральной автомобильной дороги;

в) объекты дорожного сервиса должны быть обустроены площадками для стоянки и остановки транспортных средств, подъездами, съездами и примыканиями, обеспечивающими доступ к ним, а также оборудованными переходно-скоростными полосами.

г) инженерные коммуникации, автомобильные дороги (кроме федеральных), железные дороги, линии электропередачи, линии связи, объекты трубопроводного и железнодорожного транспорта, а также иные сооружения и объекты, которые располагаются вдоль федеральной автомобильной дороги либо пересекают ее.

Охранная зона объектов электроснабжения

Полосы охранных зон для объектов электросетевого хозяйства должны быть приняты  в соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Для сетей электроснабжения устанавливаются следующие охранные зоны:

а)  вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства, ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:

-   для ВЛ до 1 кВ-2 м;

- для ВЛ 1- 20 кВ -10 м для неизолированных проводов и 5 м для линий с самонесущими изолированными проводами;

- для 110 кВ – 20 м.

б) вдоль трасс кабельных линий в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 1 метра с каждой стороны от крайних кабелей

В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия организаций, в ведении которых находятся эти сети, запрещается::

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- производить посадку и вырубку деревьев;

- устраивать свалки, складировать удобрения, солому дрова и другие материалы;

- разводить огонь и размещать источники огня;

- устраивать спортивные площадки, площадки для игр, стадионы, остановочные пункты общественного транспорта.

она санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения, водопроводных сооружений, и водопроводов питьевого назначения. Размеры зон санитарной охраны определены нормами СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».  Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены. ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Мероприятия по охране подземных источников водоснабжения

по первому поясу:

- Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

- Не допускаются: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

- Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

- Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

по второму и третьему поясам:

- Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

- Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

- Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

- Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

- Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Дополнительные мероприятия по второму поясу :

Не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции.

- выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов

- В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

- Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

- от водонапорных башен - не менее 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, насосные станции и др.) - не менее 15 м.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

- при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

- при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Охранная зона газораспределительных сетей

В соответствии с Федеральным законом «О газоснабжении  Российской Федерации» (№ 69-ФЗ от 31.03.99г.) Правительством Российской Федерации принято постановление «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» от 20.11.2000г. № 878.

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

а)	вдоль трасс наружных газопроводов в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2-х метров с каждой стороны газопровода;

б)	вокруг отдельно стоящих газораспределительных пунктов – в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10м от границ этих объектов.

В пределах охранной зоны запрещается:

- строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

- перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

- устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

- разводить огонь и размещать источники огня;

- рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м;

- открывать калитки и двери газораспределительных пунктов;

- самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Санитарно-защитная зона для районных котельных определяется расчетом в соот-ветствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция.

Высота дымовых труб проектируемых котельных определяется на основании расчетов на рассеивание вредных выбросов в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78 и ОНД-86.

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) промышленных, коммунальных и других объектов, устанавливаются в пределах населенных пунктов с целью отделения объектов, являющихся источниками выбросов, загрязняющих веществ, повышенных уровней шума, вибрации, ультразвука, электромагнитных волн, ионизирующих излучений от жилой застройки. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружения, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами. Отделять  от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха,  стационарных лечебно-профилактических учреждений, коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

Для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта, гаражей и автостоянок, а также вдоль стандартных маршрутов полета в зоне взлета и посадки воздушных судов, устанавливается расстояние от источника химического, биологического и/или физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов (далее - санитарные разрывы). Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений

Размеры и границы санитарно-защитной зоны определяются в проекте санитарно-защитной зоны.

Для промышленных объектов и производств, сооружений, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, в зависимости от мощности, условий эксплуатации, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных физических факторов, а также с учетом предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду обитания и здоровье человека в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств устанавливаются следующие ориентировочные размеры санитарно-защитных зон:

- промышленные объекты и производства третьего класса -     300 м;

- промышленные объекты и производства четвертого класса - 100 м;

- промышленные объекты и производства пятого класса -           50 м.

Санитарно-защитные зоны от промышленных и коммунально-складских предприятий

таблица 4.1

| № п/п | Наименование предприятия, класс опасности | Размер санитарно-защитной зоны,м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фермерское хозяйство - рыболовное хозяйство класс III | 300 |
| 2 | Производства лесопильные – класс IV | 100 |
| 3 | Фермерское хозяйство с содержанием животных до 50 голов - класс IV | 100 |
| 4 | Тепличные и парниковые хозяйства класс IV | 100 |
| 5 | Предприятие по переработке и хранению овощей - класс V | 50 |
| 6 | Объекты коммунального назначения – класс V | 50 |
| 7 | Сельские кладбища | 50 |
| 8 | Котельные, ТЭЦ, класс III * | 300 |
| 9 | АЗС | 100 |
| 10 | Площадка для посадки воздухоплавательных аппаратов | 1000 |
| 11 | Полигон ТБО | 1000 |

*Для котельных тепловой  мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании  рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭНП), а также на основании результатов натурных исследований и измерений.

Использование территории СЗЗ возможно лишь с учетом ограничений, устанавливаемых действующим законодательством .

Регламенты использования территории санитарно-защитных зон предприятий

таблица 4.2

| Запрещается размещение | Допускается размещение |
| --- | --- |
| - Жилые зоны и отдельные объекты для проживания людей, - Рекреационные зоны и отдельные объекты, - Коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки, - Предприятия по производству лекарственных веществ и средств, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, - Предприятия пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, - Комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, - Спортивные сооружения, - Парки, - Образовательные и детские учреждения, - Лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. | - Нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель) - Пожарные депо, - Бани, - Прачечные, - Объекты торговли и общественного питания, - Мотели, - Гаражи, -Площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, - Автозаправочные станции, - Связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения, Местные транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, - Артезианские скважины, для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, - Канализационные насосные станции, - Сооружения оборотного водоснабжения, - Питомники растений для озеленения промплощадки и санитарно-защитной зоны. Сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания, - Предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство, |

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория и использоваться для расширения промышленной и ли жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов

Водоохранной зоной является территория, примыкающая к акваториям водного объекта, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов.

таблица 4.3

| Название водного объекта | Ширина водоохранной зоны, м |
| --- | --- |
| р. Сысола | 200 |
| р. Лэпью | 200 |
| руч. Соль | 100 |
| руч. Варшъёль | 100 |
| руч. Сергей-тыла | 100 |
| руч.Захарово | 50 |
| руч.Жидач | 50 |
| руч.Гыбад | 50 |
| руч.Ельшор | 50 |

В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения использования. Ширина прибрежной защитной полосы  зависит от уклона берега и составляет:

Обратный, нулевой уклон – 30м;

От 3 градусов                     -   40м

3 и более градуса               -   50м.

В границах водоохранных зон на рассматриваемой территории запрещается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых отравляющих и ядовитых веществ;

-движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается распашка земель, складирование отвалов размываемых грунтов. Участки земель в пределах прибрежных защитных полос могут быть предоставлены для размещения объектов водоснабжения, рекреации, на водопользование, в которых устанавливаются требования по соблюдению водоохранного режима.

Зона охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

На сопряженной с объектами культурного наследия территории может быть установлена одна или несколько зон охраны:

охранная зона;

зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности;

зона охраняемого  природного ландшафта.

Границами зон охраны объекта культурного наследия являются линии, обозначающие территорию, за пределами которой осуществление градостроительной, хозяйственной и иной деятельности не оказывает прямое или косвенное негативное воздействие на сохранность данного объекта культурного наследия в его исторической среде.

Границы зон охраны объектов культурного наследия могут не совпадать с границами территориальных зон и границами земельных участков.

Особый режим использования земель и градостроительный регламент в границах охранной зоны  устанавливается с учетом следующих требований:

- запрещение строительства, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

- ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений, особенностей деталей и малых архитектурных форм;

- ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе запрет или ограничение размещения рекламы, вывесок, построек и объектов (автостоянок, временных построек, киосков, навесов и т.п.), а также регулирование проведения работ по озеленению;

- обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия и его защиты от динамических воздействий;

- сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия;

- благоустройство территории охранной зоны, направленное на сохранение, использование и популяризацию объекта культурного наследия, а также на сохранение и восстановление градостроительных (планировочных, типологических, масштабных) характеристик его историко-градостроительной и природной среды;

- иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом и ландшафтном окружении.

Режим использования земель и градостроительный регламент в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности устанавливаются с учетом следующих требований:

- ограничение строительства, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе касающееся размеров, пропорций и параметров объектов капитального строительства и их частей, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений;

- ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений;

- сохранение исторически сложившихся границ земельных участков, в том числе ограничение их изменения при проведении землеустройства, а также разделения земельных участков;

- обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде;

- ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе запрет или ограничение размещения рекламы, вывесок, построек и объектов (автостоянок, временных построек, киосков, навесов и т.п.), а также регулирование проведения работ по озеленению;

- обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия и его защиты от динамических воздействий;

- сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия;

- обеспечение сохранности всех исторически ценных градоформирующих объектов;

- иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного наследия.

Режим использования земель и градостроительный регламент в границах зоны охраняемого природного ландшафта устанавливаются с учетом следующих требований:

- запрещение или ограничение хозяйственной деятельности, строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей в целях сохранения и восстановления композиционной связи с объектом культурного наследия природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства;

- обеспечение пожарной безопасности охраняемого природного ландшафта и его защиты от динамических воздействий;

- сохранение гидрологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности и восстановления (регенерации) охраняемого природного ландшафта;

- сохранение и восстановление сложившегося в охраняемом природном ландшафте соотношения открытых и закрытых пространств в целях обеспечения визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде;

# 5 Основные положения и мероприятия по развитию планировочной структуры

Основные положения развития планировочной структуры сельского поселения:

- сохранение и развитие основной планировочной оси, обеспечивающую связь всех территорий населенных пунктов поселения

- активное включение объектов культурного наследия в планировочную структуру  населенных пунктов;

- дальнейшее развитие градостроительнозначимой планировочной оси –  съезда с  федеральной дороги с  системой рекреационно-природного комплекса, включающей объекты финно-угорского этнокультурного парка, спортивных сооружений, объектов культурного наследия.

Градостроительная  концепция  Генерального плана сельского поселения «Ыб» опирается на природные и планировочные  особенности населенных мест и направлена на поддержание сложившейся структуры поселения.

# 5.1 Направления по социально-экономическому развитию территорий. Население

В задачи Генерального плана входит рассмотрение вопросов пространственной организации территории населенных мест сельского поселения «Ыб». Освещение основных направлений экономического развития поселения входит в компетенцию разработчиков Генерального плана в границах влияния на градостроительную политику СП «Ыб» и муниципального района и планировочную организацию территорий.

Планируемые мероприятия по развитию территории напрямую зависят от прогнозируемой численности населения.

Население

При отсутствии теоретической методики обоснования расчетов планируемой численности населения, увеличение числа жителей СП «Ыб» планируется за счет  инвестиционной привлекательности поселения (создания объектов культурного наследия местного регионального значения), увеличение числа населения за счет переселения людей из неперспективных населенных пунктов и за счет увеличения числа рождаемости в результате положительных социальных программ, принятых в правительстве Российской Федерации и Правительстве Республики Коми.

численность населения принять:

первая очередь строительства - 2015 год – 1 400 человек,

расчетный срок - 2030 год – 2 200 человек.

.Согласно статистическим данным, представленным территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Республике Коми, средний размер домохозяйства по итогам Всероссийской переписи населения 2002 года в сельской местности равен 2,9 человек, что и принято в расчетах по проекту за основу.

Численность населения по населенным пунктам

таблица 5.1

|  | Всего, человек | В том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | д.Мальцевгрезд | с.Ыб | д.Каргорт | д.Березник | д.Захарово |
| На 01.01.10. | 1128 | 89 | 638 | 49 | 2 | 346 |
| 1 очередь строительства | 1400 | 90 | 910 | 50 | - | 350 |
| Расчетный срок | 2200 | 380 | 1170 | 50 | - | 600 |

# 5.2 Функциональное зонирование территории

Функциональное зонирование является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Зонирование устанавливает  условия использования территории, обязательные для всех участников градостроительной деятельности в части функциональной принадлежности, плотности и характера застройки, ландшафтной организации территории.

Разработанное в Генеральном плане  СП « Ыб» функциональное зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает планировочную специфику поселения, сложившиеся особенности использования, требования охраны объектов и культурного населения.

Проектное функциональное зонирование территории предусматривает.

- Развитие жилых территорий:

- преемственность в функциональном назначении зон по отношению к сложившемуся использованию территории и ранее разработанным градостроительным проектам,

- упорядочение сложившейся и сохраняемой застройки отдельных населенных пунктов

- новое строительство за счет размещения преимущественно индивидуальных домов с полным комплексом социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры на территориях планируемых к выведению или уже выведенных земель сельскохозяйственного назначения;

- резервирование территорий для перспективного градостроительного развития поселения, выходящего за расчетный срок;

- Увеличение территории населенных пунктов за счет включения в их черту зон планируемого жилищного, общественного и другого вида строительства

  - Развитие общественно-деловой зоны

- формирование новых и развитие существующего общественного центра, включающих: объекты административно-делового, торгового, культурно-развлекательного, коммунально-бытового назначения;

- строительство комплекса «Финно-угорский этнокультурный парк» - объект регионального значения.

  - Формирование зон объектов культурного наследия;

- сохранение объектов культурного наследия;

- включение  выявленных объектов культурного наследия регионального значения и местного (муниципального) значения в реестр (н.п.д.Березник - отдельные объекты)

- включение природных объектов в реестр.

  - Развитие  рекреационных зон

- создание развитой системы озелененных пространств с целью организации рекреационного и спортивного обслуживания населения  - плоскостные спортивные сооружения, места активного отдыха, прогулочные зоны, организация маршрутов;

- размещение объектов спортивно-оздоровительного назначения в  составе комплекса «Финно-угорский этнокультурный парк»

- создание рекреационно-туристических пунктов в населенных пунктах , включающих объекты обслуживания посетителей – экскурсантов

  - Формирование производственных зон

К функциональным зонам, выделенным в Генеральном плане сп. «Ыб», относятся:

- Жилые зоны – различных строительных типов в соответствии с этажностью и плотностью застройки:  зона застройки средне- и малоэтажными жилыми домами; зона застройки индивидуальными жилыми домами;

- Общественно-деловые зоны – предназначены для размещения объектов культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, здравоохранения, коммерческой деятельности, административных  учреждений, культовых сооружений и других объектов, обеспечивающую деловую, финансовую, и общественную активность жизни населенных пунктов. Зона учреждений здравоохранения и социальной защиты; зона обслуживания объектов.

- Зона объектов культурного наследия – памятников истории и культуры;

- Рекреационные зоны - зона скверов и лесопарков, зона спортивных комплексов и сооружений

- Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – планируемый памятник геологии «Обнажение у с.Ыб» (д.Каргорт).

- Производственные зоны – зона производственно-коммунальных объектов  III-IV класса санитарной классификации

- Зоны инженерной и транспортной инфраструктур - зона объектов инженерной инфраструктуры; зона объектов транспортной инфраструктуры; воздушного транспорта.

- Зоны сельскохозяйственного использования – зона сельскохозяйственных угодий.

- Зоны специального назначения – зона кладбищ.

- Зоны специальной территории с особым режимом использования – санитарно-защитная зона (СЗЗ) вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровья человека. По своему функциональному назначению СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации в штатном режиме.

- Зона санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения, водопроводных сооружений, и водопроводов питьевого назначения.

- Ее назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения, а также предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

- Зоны перспективного градостроительного развития – жилая зона; производственная зона.

- Прочие зоны - зона прочих поселковых территорий.

# 5.3 Новое жилищное строительство и реконструкция. Жилой фонд

Разработка предложений по организации жилых зон, реконструкции существующего жилищного фонда и размещению площадок нового жилищного строительства - одна из приоритетных задач Генерального плана .

Планировочные районы выделяются выраженным членением границ населенных мест д.Захарово, д.Каргорт, с.Ыб, д.Мальцевгрезд. Новое жилищное строительство размещается на территориях существующей застройки путем реконструкции и свободных территориях для создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания.

Общее количество существующего жилого фонда составляет – 25,336 тыс. кв.м. общей площади. Жилой фонд по этажности распределяется на одноэтажные -83,24%, 2-этажные – 16,76 %, от общего жилого фонда.  Жилой фонд населенных мест не отличается высоким уровнем благоустройства, частично благоустроены 2-х этажные многоквартирные  дома и усадебные дома муниципальной собственности, частный жилой фонд благоустройства не имеет.

Новое жилищное строительство предполагает полное инженерное благоустройство – водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение. Существующий жилой фонд подлежит обеспечению полного инженерного благоустройства на расчетный срок.

Ветхий и аварийный муниципальный фонд – общей площадью 0,192 тыс.кв.м. подлежит замене.

Основными типами жилой застройки являются:

- Многоквартирная малоэтажная застройка;

- Малоэтажная усадебная  застройка.

Типы выделяются конкретно и требования к их организации закрепляются Правилами землепользования и застройки сельского поселения «Ыб».

25 кв.м. и более – расчетная норма заселения жилого фонда.

Эта величина варьируется в зависимости от типа застройки.

В течение расчетного срока жилищный фонд поселка увеличится до 57,38 тыс.кв.м, что позволит увеличить среднюю жилищную  обеспеченность до 26,0 кв.м. на человека.

Объем нового жилищного строительства  составит 32,95 тыс.кв.м., по структуре  жилищного строительства, позволяющей формировать разнообразную  среду обитания: малоэтажные 2 этажные многоквартирные – 7% и  усадебные индивидуальные жилые дома с участками -93% от всего объема.

Показатели нового жилищного строительства

таблица 5.2

| Районы | Тип застройки | Общая площадь жилых домов, тыс. м2 | Территория, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1очередь строительства | Многоквартирная, 2эт | 1,00 | 0,7 |
|  | Усадебная, с участками до 25 соток | 6,39 | 19,5 |
| Итого: 1 очередь |  | 7,39 | 20,2 |
| Расчетный срок | Малоэтажная усадебная, с участками до 25 соток | 25,56 | 79,8 |
| Всего: новое стр-во |  | 32,95 | 100,0 |
| Перспективная застройка, |  |  | 50,0 |

Показатели нового жилищного строительства по населенным пунктам

таблица 5.3

|  | Общая площадь кв.м. |
| --- | --- |
|  | Всего, общей площади | Сохраняемый, фонд | Вновь проектируемый фонд | Из общей площади, кв.м. |
|  |  |  | Общая площадь, кв.м. | Территория, га | 2хэтажный, многоквартирный | 1этажный, усадебная с участками |
| д.Мальцевгрезд | 9,5 | 2,05 | 7,45 | 23,0 | - | 9,5 |
| С.Ыб | 30,0 | 11,089 | 18,91 | 57,0 | 5,45 | 24,55 |
| д.Каргорт | 2,88 | 2,88 | - | - | - | 2,88 |
| д.Березник | 0,9 | 0,9 | - | - | - | 0,9 |
| д.Захарово | 15,0 | 8,41 | 6,59 | 20.0 | - | 15,0 |
| СП «Ыб»,всего | 58,28 | 25,331 | 32,95 | 100,0 | 5,45 | 52,83 |

Первоочередные мероприятия по размещению проектируемой и существующей жилой застройки.

1. В настоящее время, земли предлагаемые  под  жилую застройку в д.Захарово, д.Мальцевгрезд,  с.Ыб, д.Каргорт и д.Березник  – земли сельскохозяйственного назначения.

Экспликация земель сельскохозяйственного назначения по видам

собственников, включаемые в границу населенных пунктов

таблица 5.4

|  | № По экспликации | Наименование | Территория, га | Собственник | Использование по генеральному плану |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д.Захарово | 1 | Пашня | 3 | Земли сельхозназначения в ведении МО МР «Сыктывдинский», частная собственность | земли запаса |
|  | 2 |  | 32 |  | жилая застройка, земли запаса |
|  | 3 |  | 65 |  | земли запаса |
| д.Каргорт | 4 | Пашня | 120 | Земли сельхозназначения в ведении МО МР «Сыктывдинский»,, частная собственность | территория монастыря |
|  | 5 |  | 10 |  | жилая застройка |
|  | 6 |  | 20 |  | отвод под КФХ |
| с.Ыб | 7 | Пашня | 14 | Земли сельхозназначения в ведении МО МР «Сыктывдинский» | жилая застройка |
|  | 8 |  | 44 |  |  |
|  | 9 |  | 191 |  | Финно-угорский этно-культурный центр, земли запаса |
|  | 10 |  | 61 | Земли сельхозназначения в ведении МО МР «Сыктывдинский», частная собственность | жилая застройка, земли запаса |
|  | 11 |  | 14 |  | земли запаса |
|  | 12 |  | 17 |  | земли запаса |
| д.Мальцевгрезд | 13 | Пашня | 39 | Земли сельхозназначения в ведении МО МР «Сыктывдинский» | жилая застройка, земли запаса |
|  | 14 |  | 10 |  | земли запаса |
|  | 15 |  | 88 |  |  |
| д.Березник | 16 | Пашня | 4 | Земли сельхозназначения в ведении МО МР «Сыктывдинский» | земли запаса |
|  | 17 |  | 4 |  | земли запаса |
| всего |  |  | 736 |  |  |

Правовое регулирование отношений, возникающие в связи с переводом земель и земельных участков из одной категории в другую, осуществить согласно Земельного кодекса, Федерального закона о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую, законами и иными правовыми актами.

Карты границ по экспликации земель сельскохозяйственного назначения

включаемые в границу населенных пунктов

д.Захарово

д.Захарово

д.Каргорт, д.Березник

с.Ыб,

д.Мальцевгрезд

5.4  Развитие производственных объектов

Развитие производственных зон  базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает планировочную специфику поселения, сложившиеся производственные территории.

Расширение производственных территорий предлагается за счет развития малого бизнеса: крестьянско-фермерских хозяйств, малого предпринимательства в производстве, таких как рыбное хозяйство, животноводство, хлебопечение,  традиционное ремесло и кустарное производство.

КФХ «Починок», предпринимателю Шуктомовой  Л.Н. выделен земельный участок, количеством 29,0 га в составе земель сельскохозяйственного назначения в районе д.Каргорт. Здесь будет размещаться  рыбное хозяйство, ферма животноводческая до 50 голов, пилорама на 7,0 тыс.куб.м. пиломатериалов.

Площадка для  рыбного хозяйства предлагается на р.Ель в с.Ыб.

Тепличный комплекс на территории 1,0 га предлагается в д.Захарово.

# 5.5 Развитие объектов социальной инфраструктуры

При формировании системы обслуживания следует выделять ее уровни:

- повседневный – детское дошкольное учреждение, школа, помещения для культмассовой и спортивной работы, магазин, бытовая (ремонтная) мастерская, аптека, ФАП, отделение связи;

- периодический – поликлиника, клубы, спортивный комплексы, библиотека, продовольственные и промтоварные магазины, рынки, объекты бытового обслуживания.

- эпизодический – культурно-развлекательные, спортивные, торговые и бытовые комплексы высокого уровня и специализированные, больницы, этнокультурные парки, другие уникальные объекты.

Определение емкости и размещение объектов социальной сферы на стадии Генерального плана выполнено с целью учета потребности в территориях общественной застройки в общей сумме селитебных территорий поселения. Необходимо зарезервировать требуемые территории для перспективного развития объектов обслуживания, а их конкретная номенклатура может меняться в зависимости от возникающей потребности.

Расчет потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания на проектное население произведен с ориентацией на региональные нормативы градостроительного проектирования для Республики Коми (РНГП), и нормативы СНиП 2.07.01-89(.

Расчеты социального и культурно-бытового обслуживания первичного спроса на 2200 жителей

таблица 5.6

| № п/п | Наименование | измерение | Норма на 1000 чел. | Расчетн.потребность | Сущ, сохран. | Новое стр-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 70 | 154 | 140 | . |
| 2 | Общеобразовательные школы | учащихся мест | 100 | 220 | - | 220 1объек |
| 3 | Физкультурно-спортивные залы в т.ч. школьные | м2 площади пола | 200 | 440 | 128 | 350 |
| 4 | Предприятия розничной торговли | м2 торг.пл. | 320 | 704 | 340 | 264 |
| 5 | Предприятия общественного питания, | мест | 35 | 77 | - | 77 |
| 6 | Предприятия бытового обслуживания | раб.мест | 7 | 16 | - | 16 |
| 7 | Клубы | зрит.мест | 150 | 330 | 150 | 180 |
| 8 | Отделение связи | объект | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 9 | Отделение банка | опер.касса | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 10 | Учреждения здравоохранения- фермерско-акушерский пункт | объект | 1 на каждый нас.п. | 5 | 2 | 2 |

Перечень строительства объектов культурно-бытового назначения

таблица 5.5

| № п/п | Наименование | Емкость | Очередь строительства | Размещение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Учреждения образования |  |  |  |
| 1 | Общеобразовательная школа | 220 | Расчетный срок | с.Ыб, сущ. участок |
|  | Спортивные сооружения |  |  |  |
| 1 | Спортивный комплекс ледовых катальных горок | 1 объект | 1 очередь | с.Ыб |
| 2 | Центр зимних видов спорта - горнолыжная трасса | 1 объект | Расчетный срок | д.Мальцевгрезд |
|  | Учреждения культуры |  |  |  |
| 1 | Финно-угорский этнокультурный Парк- объект регионального значения в составе |
|  | Концертно-выставочный комплекс «Финно-угория» на 500 мест | 500 мест | 1 очередь |  |
|  | Финно-угорская деревня – подворья коми народа |  | Расчетный срок |  |
|  | Детский развлекательный комплекс |  |  |  |
|  | Площадка для проведения национальных игр, гуляний, обрядов |  |  |  |
|  | Сад финно-угорской скульптуры |  |  |  |
|  | Гостиничный комплекс | 100 мест | 1 очередь |  |
|  | Кафе национальной кухни | 50 мест | 1 очередь |  |
|  | Музей финно-угорской игрушки |  | Расчетный срок |  |
|  | Летний театр |  |  |  |
|  | Археологический музей «Легенды о Чуди» | 1000 кв.м. | Расчетный срок |  |
|  | Палеонтологический музей | 1000 кв.м. |  |  |
|  | Музей деревянного зодчества под открытым небом |  |  |  |
| 2 | База отдыха «Охотничий домик» | объект | Расчетный срок | д.Захарово |
| 3 | База отдыха «Рыбацкая деревня» | объект |  | р.Сысола |
| 4 | Посадочная площадка для воздухоплавательных аппаратов |  | 1 очередь | д.Каргорт |
| 5 | Народный дом в составе Клуб, детский сад, кафе, тренажерный зал, магазин, аптека, бытовое обслуживание | объект | Расчетный срок | д.Захарово |
|  | Православные храмы |  |  |  |
| 1 | Часовня апостола Спаса Нерукотворного | объект | Расчетный срок | д.Захарово |
| 2 | Часовня «Всех скорбящих Радость» | объект |  | с.Ыб |
| 3 | Часовня Святого Духа | объект |  | с.Ыб |
| 4 | Храм Параскевы Пятницы | объект |  | с.Ыб |
| 5 | Часовня во имя святого Великомученика Георгия Победоносца | объект |  | д.Мальцевгрезд |
| 6 | Часовня Благовещения Богородицы | объект |  | д.Мальцевгрезд |

Конкретное размещение и привязка объектов повседневного спроса  решаются на последующих стадиях проектирования - в проектах планировок, проектах застройки и т.д.

# 5.6 Туристско-рекреационный потенциал  СП «Ыб»

Село Ыб – живописное место, богатое историей, интересными местами и замечательными особенностями.  В нем органично сочетается красота северной природы и самобытность коми национальной жизни.

В настоящее время  туристская привлекательность проявляется в сети организованных маршрутов:

- Село Ыб входит в состав межрегионального туристического маршрута «По пути Стефана Пермского», разработанного Национальным музеем РК. Маршрут начинается из г.Сыктывкара и заканчивается в г.Москва, путь по которому прошел  Стефан Пермский.

- Паломнической службой «Паломник Коми» организуются поездки в женский Серафимовский монастырь;

- «Центр детско-юношеского туризма и экскурсий» организует обзорные однодневные экскурсии в с.Ыб, в которые входит: посещение историко-этнографического музея, действующего  храма Вознесения Господня, знакомство с памятниками деревянного зодчества, посещение святых источников.

Реализуется проект «Развитие сельского туризма» предпринимателем КФХ «Починок» -  с разработкой нескольких маршрутов: село Ыб, «Охотничья тропа»- пеший маршрут, «Лесная речка»- лодочный маршрут, «Горка»- зимний активный отдых и строительство баз отдыха «Рыбацкая деревня» и «Охотничий домик».

Строительство историко-культурного музея-заповедника – Финно-угорский этнокультурный парк  позволит развивать различные виды туризма. Структура Парка включает объекты, выполняющие основные задачи деятельности парка по удовлетворению этнокультурных и культурно-познавательных запросов его посетителей, а также объекты  организации досуга и отдыха. Парк включает  в себя уже существующие объекты - ресурсы сельского поселения и вновь созданные объекты. Новосозданные объекты объединяются в единый пространственный комплекс, гармонично встраиваться в естественный природный и этнокультурный ландшафт поселения.

Строительство Парка предлагается по очередям.

1 очередь строительства: Концертно-выстовочный комплекс «Финно-угория», этно-комплекс коми деревня ( д.Березник), детский развлекательный комплекс на основе сказок и легенд финно-угорских народов; площадка для проведения  национальных игр, гуляний, обрядов. (открытая площадка со сценой) на территории комплекса памятников археологии, городищ в д.Каргорт

гостиничный комплекс,  сад финно-угорской скульптуры;

2 очередь строительства:  летний театр, интерактивный археологический музей, интерактивный палеонтологический музей, музей деревянного зодчества на базе с.Ыб. Предложения по ключевым объектам Парка  являются особо привлека тельным фактором

Объекты инфраструктуры Парка предназначенные для создания комфортных условий пребывания посетителей: мини гостиницы, гостевые дома, ресторан коми кухни, кафе.

Объекты отдыха и развлечения  - рыбацкая деревня, охотничий домик, горнолыжный комплекс и зимние горки, возможность осмотреть окрестности на воздушном шаре (имеется площадка для посадки объектов воздухоплавания), «агротуризм» – посещение рыбного хозяйства, животноводческой фермы, теплиц и огородов

При последовательном комплексном решении строительства «Фино-угорский этнокультурный Парк» приобретет  заслуженную популярность в финно-угорском мире.

Одно из направлений туристско-рекреационного потенциала - посещение объектов  культурного наследия (памятников истории и культуры).

Три памятника археологии: Поселение «Ибское», городища Ыджыд Кармыльк  и  Дзоля Кармыльк.

Памятник градостроительства и архитектуры -  часовня Стефана Пермского – архитектор Н.Пухлов.

Памятник истории - могила красноармейца В.П.Захарова, погибшего в бою с белогвардейцами 1919 г.

Археологические памятники:  местонахождение «д.Каргорт», местонахождение «Жидач», могильник «Шойнаягский», поселения «Шойнаяг».

В список объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия входят: с.Ыб – церковь Вознесения Господня, 1825-1830 гг., действующая, в каменном исполнении; в д.Д.Каргорт – часовня во имя святых Апостолов Петра и Павла; 1908 г.

Историко-культурные объекты:

Ыбский историко-краеведческий музей (бывшее здание земской школы,1892г.)

Обелиск павшим воинам ,1975 г.

Объекты  архитектуры этнического характера, имеющие культурную ценность для поселения

- традиционный коми дом с утварью и орудиями труда (жилой, частная  собственность Р.Е.Мартыновой)

- дом заслуженного художника РК Р.Н.Ермолина

- традиционный коми дом З.И.Демина и Р.И.Безносикова

Объекты, составляющие народную духовную культуру  в архитектуре, имеющие особую ценность:

Православные храмы:

д.Д.Захарово – часовня Преображения господня;

с.Ыб– храм святого Стефана Пермского;

церковь Серафима Саровского;

д.Березники – часовня Святителя Николая Мирликийского

д.Мальцевгрезд – часовня Архистратига Михаила,

Часть православных строений утеряны, это

д.Каргорт - часовня Всех скорбящих Радость

с.Ыб – часовня во имя Святого духа;

с.Ыб – церковь Параскевы Пятницы;

с.Ыб – часовня во имя святого Великомученика Георгия Победоносца;

д.Мальцевгрезд – часовня во имя Благовещения Богородицы

д.Д.Мальцевгрезд – часовня во имя Святителя Феодосия Черниговкого.

Природные объекты:

Источники питьевой воды с целебными свойствами:

- Преображения Господня д.Д.Захарово

- «Всех скорбящих Радость»

- Монастырский источник

- 12-и апостолов

- Святого Николая Чудотворца

- Храмовый колодец

- Преподобной Параскевы Пятницы

- Святого Георгия Победоносца

- Железный

- Св.Феодосия  Черниговского

- Благовещения Богородицы

- Архистратига Михаила

Природные объекты:

- выход голубой глины

- можжевеловый пруд

- лиственница в 2,7 м в обхвате.1825 год, д.Ыб

Особо охраняемые природные территории (ООПТ)

Ведется работа по созданию на территории сельского поселения Ыб особо охраняемой природной территории (ООПТ) регионального (республиканского) значения - охраняемый природный ландшафт «Каргортский». Площадь проектируемой ООПТ составляет 7,39 га.

Создание названной ООПТ планируется без перевода земель в категорию земель особо охраняемых природных территорий и без изъятия у пользователей, владельцев и собственников земельных участков.

Территория охраняемого природного ландшафта будет частично изъята из хозяйственного использования, в соответствии с режимом его особой охраны, установленным Положением об особо охраняемой природной территории республиканского значения «Охраняемый природный ландшафт «Каргортский» после принятия Правительством Республики Коми соответствующего решения.

На картографических материалах, представленных в составе Генерального плана сельского поселения Ыб, границы планируемой к созданию ООПТ вынесены в полном соответствии с материалами её  проектирования.

# 5.7 Ритуальное обслуживание населения

Несколько существующих кладбищ предлагается закрыть для захоронения,  оставить для захоронения кладбища д.Захарово и с.Ыб с дальнейшим расширением территорий до 1.5 га каждое.

Расчет территории кладбищ (Норма расчета 0,24 га на 1 тысячу жителей) составляет 2,2х0,24=0,53 га. В проекте принято 3,0 га.

# 5.8  Развитие природно-экологического каркаса территории. Развитие системы озеленения

Рекреационные зоны предназначены для организации отдыха населения в зеленом окружении и создания благоприятной среды в пределах застройки населенных мест. Система рекреаций и озеленения сельского поселения «Ыб» строится  как единая взаимоувязанная система зеленых устройств, формирующая экологический каркас  в увязке с системой экологического каркаса РК в целом и охраняемые или используемые в особом режиме территории.

Система озеленения включает в себя:

- озелененные территории общего пользования (парки, скверы, пляжи, зоны отдыха);

- озелененные территории ограниченного пользования (озелененные территории лечебных, детских учебных учреждений, промышленных предприятий, спортивных комплексов, жилых кварталов);

- озелененные территории специального назначения (озеленение санитарно-защитных, водоохранных зон, кладбищ, насаждения вдоль автомобильных дорог и др.).

Проектная система озеленения села формируется в соответствии с общими архитектурно-планировочными решениями Генерального плана.

Предусматривается создание садово-парковой зоны у Финно-угорского этнокультурного парка, общественного центра в центральной части с.Ыб, благоустройство долин малых рек, ручьев, оврагов. Зона массового летнего отдыха - пляж в размере 2,0 га размещается на берегу р.Сысола, здесь же  спортивно-развлекательная зона байдарки, водные велосипеды, ватрушки.

Зеленые насаждения на расчетный срок

таблица 5.7

| № п/п | Наименование | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Зеленые насаждения общего пользования Сквер в общественном центре с.Ыб Парк в.д..Мальцевгрезд Лесопарковая зона у Финно-угорского этнокультурного парка всего | 0,5 2,0 5,0 7,5 |
| 2 | Озеленение склонов вдоль ручьев и малых рек | 5,0 |
| 3 | Охраняемые природные территории : «Обнажение у с.Ыб» | 6,0 |
|  | Итого | 18,5 |

# 5.9 Развитие транспортной инфраструктуры

Развитие транспортной инфраструктуры является одним из наиболее актуальных стратегических направлений, позволяющих обеспечить социально-экономический рост как самого сельского поселения, так и реализовать его уникальные функции, вытекающие из строительства Финно-угорского этнокультурного парка.

Генеральным планом предусматриваются мероприятия по развитию объектов внешней и внутрипоселенческой транспортной инфраструктуры. Система  улично-дорожной сети составляет основу планировочной структуры и призвана обеспечить удобные, быстрые и безопасные транспортные связи со всеми функциональными зонами, с другими населенными пунктами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами внешней сети.

Внешние дороги

Для сокращения расстояния связи  сельского поселения с внешними дорогами общей сети  предлагается соединение напрямую поселковой дороги направлением из с.Ыб  с  автодорогой  Киров-Сыктывкар транспортной развязкой в одном уровне.

Улично-дорожная сеть

Проектная система улиц и дорог обеспечивает транспортную и пешеходную связь всех функциональных и жилых образований села между собой и с внешними направлениями. В проектном решении учтена сложившаяся структура улично-дорожной сети. Разработанная уличная сеть состоит из системы основных улиц, и улиц в жилой застройке, дорог в производственных зонах. Основные улицы  обслуживают зону жилой и общественной застройки, по ним проходят линии общественного пассажирского транспорта.

В производственных зонах запроектированы дороги,  обслуживающие  отдельные предприятия и связи между собой и с главной улицей сетью.

Ширина новых улиц  и дорог в красных линиях приняты согласно СНиП, конкретные размеры красных линий должны установлены путем составления поперечных профилей на дальнейших стадиях проектирования.

Предложенные проектом типовые поперечные профили принимаем

ширину улиц в красных линиях:

- главная  улица - 26 м

- жилые улицы в жилой застройке – 18,12 м

- дороги вне застройки –14 м

В составе проектной системы улично-дорожной сети предусматривается организация площадей. Реконструкция площади у Дома культуры предполагает организацию мест для парковки автомобилей и улучшение качества покрытия.

Новые площади организуются в общественном центре д.Захарово, возле  территории городище Ыджыд и Дзоля Кармыльк в д.Каргорт; Финно-угорского этнокультурного парка, возле предприятий, объектов общественно-деловой зоны  перспективной  застройки и  памятников культурного наследия. На въезде в сельское поселение с автодороги Киров-Сыктывкар организовать установить мемориальную зону – часовню и информационные элементы  СП «Ыб».

Благоустройство территории села предполагает:

- асфальтобетонное покрытие всей проезжей части улиц и проездов.

- обновление асфальтобетонного покрытия существующих участков улиц

- покрытие тротуарной плиткой, мощение пешеходных связей, площадок перед общественными зданиями, дорожек в парковой зоне.

- решить вопрос об осуществлении предлагаемых профилей улиц и проездов с непременным условием – воссозданием отсутствующих сегодня тротуаров на  участках транспортной системы.

В целях обеспечения наилучшего благоустройства территории села проектом предусматривается:

  - Проведение в первую очередь работ транспортной развязки по соединению напрямую (участок 0,9 км) поселковой дороги с  автодорогой Киров-Сыктывкар;

  - Проведение работ по благоустройству главной улицы сельского поселения и прокладкой новых улиц и проездов с проведением работ по вертикальной планировке и благоустройству;

  - Благоустройство дороги-подъезда к поселению в северном направлении с выходом на автодорогу;

  - Проведение общеплощадочных работ по вертикальной планировке участков, подлежащих застройке частными домами.

# 5.10 Основные решения по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения

Согласно СНиП 35.01-2001 г. для обеспечения условий жизнедеятельности, беспрепятственности досягаемости мест целевого посещения инвалидов и маломобильных групп населения на жилых улицах, в местах учреждений здравоохранения, учреждений торговли необходимо:

- предусмотреть пешеходные тротуары с возможностью проезда механических инвалидных колясок без допустимых вертикальных препятствий на пути следования;

- выполнить продольный уклон тротуара до 30‰ и ширину участка сопряжения тротуара с проездом принять 1,2 м;

- обеспечить систему средств информационной поддержки на пути движения.

Сеть общественного пассажирского транспорта и пешеходного движения

На перспективу основным видом транспорта остается автобус. Линия автобуса проходит по главной улице, длина автобусной сети составит 75,0 км.

Длина пешеходных подходов от места жительства или работы до ближайшей остановки общественного транспорта принимается в зависимости от уклона местности -350-400 метров, в зоне индивидуальной усадебной застройки дальность подхода увеличить до 20%, что составит 500 метров.

Перспективное предложение  - в границах населенных пунктов сельского поселения использовать при экскурсионном обслуживании – малую транспортную технику – электромобили.

Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств

Организация хранения индивидуального транспорта должна осуществляеться исходя из нормы обеспечения гаражами не менее 90% всего транспорта, но в застройке  усадебными домами с участками, хранение личного автотранспорта размещается на личном участке. Гаражи и стоянки долговременного хранения индивидуального транспорта в жилой зоне малоэтажной застройки (2х этажных многоквартирных) размещаются на участках, приближенных к жилой застройке.

Открытые стоянки для временного хранения легковых автомобилей (гостевые стоянки) в кварталах малоэтажной застройки следует предусматривать в соответствии со СНиП 2.07.01-89* и предусматривать в пределах кварталов.

Станции технического обслуживания автомобилей (СТО) принимать из расчета один пост на 100-150 легковых автомобилей, станции размещаются  в специализированной зоне

Автозаправочные станции (АЗС) следует проектировать из расчета одна топливная колонка на 500 легковых автомобилей. –1 объект -  АЗС   предлагается разместить на автодороге при  въезде в сельское поселение.

# 6 Охрана окружающей среды

Целью разработки главы «Охрана  окружающей среды» на стадии Генерального плана  сельского поселения «Ыб»» является обеспечение требований по охране природы и предупреждение негативного влияния при эксплуатации проектируемой застройки в отведенных границах.

Решение вопросов охраны окружающей природной среды выполнялось в соответствии с требованиями основных нормативных документов: СНиП 2.07.01-89*, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция, Федеральный закон №7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды», Водный кодекс Российской Федерации,  Постановление Правительства РФ №800 от 21.11.2007 г. «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства РФ по вопросам, связанным с регулированием водных отношений», «Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»,

Источниками загрязнения окружающей среды являются объекты производственной зоны, объекты жилья и соцкультбыта, выбросы вредных веществ в атмосферу автомобильным транспортом. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.Новая редакция «Санитарно-защитные зоны» для предприятий, отдельных зданий и сооружений с технологическим  процессами, являющимися источниками производственных вредностей в зависимости от мощности, условий осуществления технологических процессов, характера и количества выделяемых в окружающую среду вредных веществ предусмотрены санитарно-защитные зоны

Проектом предусматривается строгое соблюдение норм санитарно-защитных разрывов, предусматривается ряд градостроительных, технических, технологических мероприятий по охране окружающей среды.

Основными неблагоприятными факторами, воздействующими на окружающую среду, являются:

- выбросы вредных веществ в атмосферу предприятий и автомобильным транспортом;

- хозяйственно-бытовые и сточные воды;

- твердые бытовые отходы.

Технические и технологические мероприятия

Защита от загрязнения среды канализационными стоками от зданий и сооружений производственного и общественного назначения, а также от жилых домов, обеспеченных канализацией, осуществляется путем выполнения герметичных канализационных сетей, строительства новых и сохранения в должном состоянии канализационных очистных сооружений.

Для проектируемых животноводческих ферм: крупного рогатого скота, овцеводства, кролиководства, гусиных ферм предусматривать навозохранилища и жижесборники с последующей вывозкой на поля в качестве удобрений.

В гаражно-ремонтном комплексе использовать площадки для мойки машин с оборотным водоснабжением, мазутоуловителем. При строительстве резервуаров для хранения нефтепродуктов предусматривать выполнение глиняного замка. Котельные размещать с подветренной стороны по отношению к жилой зоне.

Вертикальной планировкой предусматривать организованный отвод в пониженные места таким образом, чтобы обводнение территории исключалось. Ливневые стоки с улиц попадают в кюветы и частично стекают в пониженные места, частично проникают в песчаный грунт.

Санитарная очистка

Санитарная очистка сельского поселения «Ыб» обеспечивает  взаимосвязь с системой канализации. Существующие и проектируемые общественные, многоквартирные и индивидуальные дома обеспечить централизированной системой канализации.

Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:

- Сбор, транспортировка и удаление твердых бытовых отходов (ТБО)

- Обезвреживание и утилизация отходов ТБО.

- Предусмотреть  мероприятия по организации раздельного сбора отходов  сырья., в том числе ртутьсодержащих отходов (I класс опасности), биологических отходов. Сбор, удаление и обезвреживание специфических отходов (подлежат учету и отдельному обеззараживанию).

- Уборка территорий от мусора, смета, снега.

- - предусмотреть мероприятия по ликвидации несанкционированных мест размещения отходов;

Твердые бытовые отходы жилой зоны и производственные отходы, не подлежащие обеззараживанию и утилизации, смет с улиц и тротуаров собираются в контейнеры и планово-регулярно вывозятся спецавтотранспортом на полигон твердых отходов, планируемый в северо-западной части сельского поселения, площадью 1.0 га с санитарно-защитной зоной 1000м.

На полигоне выполняются работы по приему, складированию и изоляции ТБО. Организация работ на полигоне определяется технологической схемой эксплуатации полигона, которая включает такие операции, как размещение отходов на карте, уплотнение их бульдозером и пересыпание изолирующим слоем грунта, образовавшимся при рытье котлована. После достижения высоты полигона проектной отметки, он подлежит рекультивации. На полигоне допускается обезвреживать:

- бытовой мусор от жилых зданий, культурно-бытовых и административных учреждений;

- уличный смет;

- неутилизируемый строительный мусор и другие нетоксичные отходы производства, не подлежащие вторичной переработке.

Особого внимания требует проблема утилизации токсичных и экологически опасных отходов. Состав отходов разнообразен: отходы нефтепродуктов, строительный мусор, металлолом, отходы деревопереработки.  ртутьсодержащие отходы (люминесцентные лампы, ртутные приборы, электрические батарейки).

Складирование и обезвреживание нефтегазосодержащих отходов, медицинских и ртутосодержащих отходов, трупов животных на полигоне твердых бытовых отходов не  разрешается, они должны обезвреживаться или ликвидироваться на специальных сооружениях. Размещение и строительство специальных сооружений возможно после разработки и реализации республиканской долгосрочной  целевой программы в рамках всего  муниципального района «Сыктывдинский».

# 7 Развитие  инженерной инфраструктуры

# 7.1  Водоснабжение

При разработке проекта были использованы: СНиП N11-04-2003, СНиП 2.04.02-84*, СНиП 2.04.03-85*, СНиП 2.04.-1-85, СНиП 2.07.-1-89, СП 40-102-2000, СанПиН 2.1.4.1110-02, Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана окружающей среды», СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03.Новая редакция.

Существующее положение обеспеченности инженерным

оборудованием по водоснабжению и канализации   с.п. «Ыб»

Исходные данные по существующим системам водопровода и канализации представленные  заказчиком

1. Письмо ООО «Сыктывдинские коммунальные системы» о  наличии сетей и скважин  от 13.05.2010 г.

2. Письмо ООО «Сыктывдинские  коммунальные системы» № 259 от 01.06.2010 г.

3. Письмо «Коминедра» от 13.04.2010 г. № 03-04/598.

Общие положения

В настоящее время  водоснабжение  с.п. «Ыб»   имеется только в населенном пункте д.Ыб.  вода к существующим объектам общественного назначения  и к четырем жилым 18 квартирным домам подается по существующим водопроводным сетям. Водоснабжение жилых домов частично централизованное, частный сектор снабжается водой от водоразборных колонок и шахтных колодцев.

Водопотребление села в настоящее время составляет  -  45 м3/сутки.

Функционируют 4 артезианские скважины :

№ 1490 глубиной 127 м, данных по дебиту нет;

№ 484 нет данных по глубине и дебиту;

№ 1771  глубиной 125 м и дебитом 86 м3/сутки;

№ 1742 глубиной 85 м и дебитом 1772 м3/сутки;

Техническое состояние скважин № 1771  и № 1742 – удовлетворительное. Скважины № 1490 и № 484 требуют капитального ремонта. На скважинах не установлены приборы учета.

Вода в скважинах не соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 по содержанию железа и мутности.  Водоочистных сооружений нет. Вода из скважин подается непосредственно потребителям. Отсутствуют пожарные водоемы для возможности обеспечения наружного пожаротушения населенного пункта.

Водопроводные сети

Общая протяженность существующих сетей водопровода  - 3.8 км.  Водопроводные сети имеют 100% износ.

Расчетные расходы воды и стоков на расчетный срок

Для определения требуемого инженерного оборудования на расчетный срок определены расчетные расходы воды и стоков для с.п. «Ыб».

Общие данные для расчетов

Население:   на  расчетный срок – 2200чел.

в  т.ч.  существующее –1128 чел.

в  т.ч.  в  проектируемом фонде  – 1072 чел.

Расчет  ведется на расчетный срок строительства.   Все дома  принимаются с полным    благоустройством.

1. Многоквартирные  дома – с ваннами с централизованным горячим водоснабжением.

2. Малоэтажные  дома, индивидуальные дома   – с ваннами  и местными   водонагревателями.

Расходы воды  на расчетный срок

таблица 7.1

| №№ | Потребители | Число потребителей | Норма водоотведе-ния, л/сут | Максимальный суточный расход стоков, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| пп |  |  |  |  |
| 1 | д.Мальцевгрезд |  |  |  |
|  | - жители, чел. | 380 | 150 | 68,40 |
| 2 | с.Ыб |  |  |  |
|  | - жители, чел. | 1170 | 150 | 210,60 |
| 3 | д.Каргорт |  |  |  |
|  | - жители, чел. | 50 | 150 | 9,00 |
|  | - монастырь, послушницы | 20 | 100 | 2,40 |
| 4 | д.Захарово |  |  |  |
|  | - жители, чел. | 600 | 150 | 108,00 |
|  | - коровник, голов | 40 | 27 | 1,08 |
| 5 | Финно-угорский этнокультурный парк |
|  | - концертный зал, мест | 500 | 10 | 5,00 |
|  | - гостиница, мест | 100 | 230 | 23,00 |
|  | - кафе, мест | 50 |  | 20,00 |
|  |  |  | Итого: | 448,23 |

Расчетные  расходы  воды от подземного  водозабора

Водозабор № 1 (для центральной части с. Ыб, д..Мальцевгрезд, д..Каргорт и финно-угорского культурного центра).

Скважины № 1490 и № 484 (данных по дебиту нет). После капитального ремонта скважин и выяснения дебита пробурить необходимое количество рабочих и резервных скважин для обеспечения требуемого расхода на хозяйственно-питьевые нужды - 340 м3/сут и противопожарного расхода.

Водозабор № 2 (для д. Захарово)

Скважина № 1742 с дебитом 1772 м3/сут обеспечит требуемый расход на хозяйственно-питьевые нужды – 111 м3/сутки и расход на пожаротушение.

Согласно табл. 10 СНиП 2.04.02-84* необходимо пробурить одну резервную скважину.

Расходы на пожаротушение

1.Наружное пожаротушение:                                                                                                                 Согласно СНиП 2.04.02-84 табл.5   принимается  1 пожар  с  расходом  10 л/сек.                                                                                                                                                                                               2. Внутреннее пожаротушение (Общественный центр).

Согласно СНиП 2.04.01-85 табл.1 принимается расход 2 струи  по 2,5 л/сек.

3.Общий расход на пожаротушение: 15,0л/сек

Qчас = 54,0 м3/час

Расход воды на пожаротушение пилорам  - 75 л/сек (наружное пожаротушение -60л/сек; внутреннее пожаротушение – 3 струи по 5 л/сек)

Пожаротушение пилорам предусмотреть от 2-х пожарных водоемов объемом 450 м3 каждый.

Расходы стоков на расчетный срок

Таблица 7.2

| №№ | Потребители | Число потребителей | Норма водоотведе-ния, л/сут | Максимальный суточный расход стоков, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| пп |  |  |  |  |
| 1 | д.Мальцевгрезд |  |  |  |
|  | - жители, чел. | 380 | 150 | 68,40 |
| 2 | с.Ыб |  |  |  |
|  | - жители, чел. | 1170 | 150 | 210,60 |
| 3 | д.Каргорт |  |  |  |
|  | - жители, чел. | 50 | 150 | 9,00 |
|  | - монастырь, послушницы | 20 | 100 | 2,40 |
| 4 | д.Захарово |  |  |  |
|  | - жители, чел. | 600 | 150 | 108,00 |
|  | - коровник, голов | 40 | 27 | 1,08 |
| 5 | Финно-угорский этнокультурный парк |
|  | - концертный зал, мест | 500 | 10 | 5,00 |
|  | - гостиница, мест | 100 | 230 | 23,00 |
|  | - кафе, мест | 50 |  | 20,00 |
|  |  |  | Итого: | 448,23 |

Проектные предложения

Водоснабжение

Водоснабжение поселения предусматривается централизованным. Согласно СНиП 2.04.02-84*  п.4.4 по степени обеспеченности система водопровода                            с.п «Ыб»  относится  к III категории.

Водозабор

Источником водоснабжения Финно-угорского этнокультурного парка, центральной части с. Ыб, д.Мальцевгрезд и д.Каргорт (Водозабор-1) принимается новое подземное месторождение и существующие скважины № 1490 и № 484. Гидрологическая карта участка представлена Минархстройэнерго РК письмом от «Коминедра» от 13.04.2010 г. № 03-04/598.

Согласно ГОСТ 2761-84 «Источники хозяйственно-питьевого водоснабжения» качество воды существующих скважин соответствует II классу по мутности и содержанию железа и могут быть использованы в качестве водоснабжения села с установкой на водозаборе очистных сооружений по осветлению и обезжелезиванию воды. Количество рабочих и резервных скважин определить на требуемый расход воды  в зависимости от дебита новых скважин.

Источником водоснабжения д.Захарово (Водозабор-2) принимается скважина № 1742, необходимо пробурить дополнительную резервную скважину. На водозаборе установить очистные сооружения по осветлению и обезжелезиванию воды.

Над скважинами предусмотреть устройство теплых надземных павильонов с установкой отключающей арматуры, контрольно-измерительных приборов и приборов учета воды. В существующих скважинах заменить насосы. Работу насосов в скважинах следует автоматизировать в зависимости от уровней воды  в резервуарах чистой воды или в башне.

Водопроводные очистные сооружения

После водозаборных сооружений предусматривается установка водопроводных очистных сооружений (ВОС) для очистки воды от повышенного содержания железа и мутности и обеззараживания.

Состав очистных сооружений 1-го водозабора:

  - Станция обезжелезивания заводского изготовления производительностью –  350 м3/сут;

  - Два резервуара чистой воды (РЧВ)  100 м3 каждый;

  - Насосная станция II подъема

Состав очистных сооружений 2-го водозабора:

  - Станция обезжелезивания заводского изготовления производительностью – 150  м3/сутки;

  - Водонапорная башня для регулирования давления и расхода с объемом бака 25 м3.

Трубопроводы от скважин объединяются и по двум водоводам доходят до очистных сооружений. Вода под давлением скважинных насосов подается на очистные сооружения, под остаточным напором в резервуары чистой воды. Насосной станцией II подъема подается на водобашню и в водоразборную сеть.

Насосную станцию предлагается принять индивидуальную и расположить в здании вместе с установкой обезжелезивания. Насосы второго подъема подбираются на подачу хозяйственно-питьевого и противопожарного расхода. Принимаются две установки с хозяйственно-питьевыми насосами и противопожарными насосами. Хозяйственно-питьевые насосы принимаются с частотным регулирование. Работа насосной станции второго подъема автоматизируется от уровней воды в резервуарах чистой воды, в баке башни и давления в сети водопровода.

Объем резервуара чистой воды рассчитывается на хранение регулирующего запаса воды, противопожарного запаса. К установке принимаются 2 резервуара с хранением половины требуемого запаса воды в каждом.

Объем бака башни рассчитывается на хранение регулирующего объема и десятиминутного противопожарного расхода.

Водопроводные   сети

Рекомендуется прокладка двух водоводов до распределительных сетей села. Водопроводные сети по селу  принимаются  кольцевые.  На сетях устанавливаются колодцы с запорной арматурой и пожарными гидрантами в местах согласно требований норм СНиП 2.04.02-84* Водопровод принять из полиэтиленовых напорных труб. Колодцы на сети водопровода установить сборные железобетонные по тип. проектным решениям 901-09-11.84.

Необходимо предусмотреть мероприятия по сохранению культурного слоя памятников археологического наследия (городища «Дзеля Кармыльк» и «Ыджыд Кармыльк» в дер. Каргорт) при прокладке планируемых инженерных сетей.

# 7.2  Канализация

Общие положения

Система канализации с.п. «Ыб»  раздельная – хоз-бытовая и ливневая.

Ливневые стоки по открытым лоткам и канавам сбрасываются в ручьи и реку.           Хоз-бытовая  канализация  предусматривается для отвода  стоков от общественных зданий и многоэтажных жилых домов (4 -18 кв. дома) на канализационные очистные сооружения находящиеся в центральной части с. Ыб. Стоки от частного сектора поступают в выгреба, откуда периодически вывозятся и сливаются на очистные сооружения.

Канализационные очистные сооружения

Проектная мощность существующих канализационных сооружений 200 м3/сутки.

фактически  используется – 45 м3/сутки. В состав существующих очистных сооружений входят: отстойники, аэротенки. Нет сведений об обеззараживании очищенных стоков.   Очищенные стоки отводятся в ручей и далее в реку Сысола.  Состав канализационных очистных сооружений и качество очистки не соответствуют современным требованиям и требованиям СанПиН 2.1.5.980-00: нет доочистки, обеззараживания, обработки осадка.

Канализационные сети

Общая протяженность существующих сетей канализации  -  3.5 км.  Состояние канализационных сетей удовлетворительное.

Проектное предложение

Хозяйственно-бытовые и близкие к ним по составу производственные стоки от жилых, общественных и производственных зданий села самотеком поступают в канализационную сеть. Затем частично самотеком и с помощью канализационных насосных станций перекачки отводятся на канализационные очистные сооружения (КОС). Очищенные стоки самотеком отводятся и сбрасываются через оголовок выпуска в реку Сысола.

Производственные стоки от фермы КРС и овцеводческой фермы должны собираться в навозосборники и затем использоваться для удобрений сельскохозяйственных угодий.

Дождевые стоки по лоткам и канавам сбрасываются в ручьи.

Канализационные сети

Для отвода стоков предусматривается прокладка самотечных и напорных канализационных сетей от существующих и проектируемых зданий. Канализационные сети проложить из полиэтиленовых труб. Напорную канализацию подключить к самотечному коллектору с установкой камеры гашения напора. На напорной сети установить колодцы с арматурой для отключения участков сети. На самотечной сети устанавливаются колодцы согласно требований  СНиП 2.04.03- 85. Колодцы принимаются сборные железобетонные по тип. проектным решениям 902-09-22.84.

Канализационные насосные станции (КНС)

Установка насосных станций предусматривается в пониженных местах, с которых невозможно самотеком довести стоки до очистных сооружений. КНС устанавливаются в каждой части с. Ыб  в д..Мальцевгрезд, д.Каргорт, д.Захарово и главная насосная станция на канализационных очистных сооружениях. Категория насосных станций по надежности действия принимается по табл. 20 СНиП 2.04.03-85 для всех КНС  категория надежности - 2;  количество насосов во всех КНС -2 (1 рабочий, второй резервный). Количество напорных коллекторов для главной КНС –два, для остальных один.

Предлагается принять к установке комплектные канализационные насосные станции с погружными насосами с надземными павильонами заводского изготовления.

Канализационные очистные сооружения

Существующие канализационные очистные сооружения не обеспечивают очистку стоков по качеству очистки. Требуется установка новых очистных сооружений. Канализационные стоки, поступающие на очистные сооружения по составу близки к хозяйственно-бытовым стокам. Степень очистки сточных вод, сбрасываемых в водоем

I категории водопользования (река Сысола), определяется согласно СанПиН 2.1.5.980-00 «гигиенические требования к охране поверхностных вод. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов».

Состав очистных сооружений подбирается в зависимости от характеристики и количества стоков, требуемой степени очистки и метода обработки осадка.

В состав очистных сооружений (КОС) входят:

1. сооружения механической очистки – решетки, песколовки, отстойники.

2. сооружения для биологической очистки;

3. сооружения для доочистки;

4. сооружения для обеззараживания очищенных стоков;

5. сооружения для механического обезвоживания осадка;

Очистные сооружения предлагается принять общие для всего с.п. Ыб  заводского изготовления ЗАО «Агростройсервис» г. Дзержинск. Производительность очистных сооружений –  450 м3/сутки.

Очистные сооружения предлагается установить на территории существующих очистных с соблюдением санитарно-защитной зоны согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03, радиусом – 100 м.

Выпуск очищенных и обеззараженных сточных вод производится в реку Сысола ниже по течению села.

Нормативно допустимый сброс вредных веществ в реку Сысола  очищенных сточных вод устанавливается из условия, что в расчетном створе на расстоянии 500 м от места выпуска концентрация вредных веществ в реке не будет превышать ПДК для водного объекта I категории водопользования.

Заключение

Анализ современного состояния обеспеченности инженерным оборудованием по водоснабжению и канализации села, необходимость решения задач дальнейшего комплексного развития села требуют обязательной проработки раздела генерального плана «Инженерное оборудование» с разработкой генеральных планов водопровода и канализации с размещением водозаборных сооружений, очистных сооружений водопровода, канализационных насосных станций и очистных сооружений канализации.

Мероприятия развитию ВК

К мероприятиям по охране окружающей среды относится:

- строительство канализационных сетей для всех жилых, общественных и производственных зданий и замена  существующих трубопроводов, что  предотвращает  загрязнение  почвы  и  подземных  вод канализационными стоками;

- строительство  2 напорных  коллекторов  от  насосных  канализационных станций, исключающих утечки стоков в почву при аварии на одном из них;- очистка   всех   канализационных   стоков  на  сооружениях   полной биологической очистки,  что предотвращает загрязнение  почвы и  водоемов сточными  водами;

- установка блоков доочистки на  существующих канализационных очистных  сооружениях    перед  выпуском  очищенных  стоков  в   водоем;

- установка   блоков  механического  обезвоживания  осадка  на  очистных сооружениях,  что дает   возможность  уменьшить (или исключить) из состава сооружений   количество иловых площадок и уменьшить (или исключить) вероятность загрязнения  почвы;

- установка на канализационных насосных  станциях   резервных насосов,  предотвращающих  возможность  подтопления  трубопроводов и колодцев  и перелив стоков  в почву

- создание зон санитарной  охраны  подземного водозабора с выполнений   всех       требований   СанПиН 2.1.4.1110-02   для  исключения   загрязнения    подземных  вод                                                                                                                              - создание санитарно-защитных зон канализационных очистных  сооружений   и насосных станций для исключения  загрязнения территории  сточными   водами.

Необходимо предусмотреть мероприятия по сохранению культурного слоя памятников археологического наследия (городища «Дзеля Кармыльк» и «Ыджыд Кармыльк» в дер. Каргорт) при прокладке планируемых инженерных сетей.

# 7.3 Теплоснабжение

Общие положения

Основанием для разработки раздела «Водоснабжение и канализация» является техническое задание на разработку  градостроительной документации «Генеральный план сельского поселения «Ыб» с разработкой Правил землепользования и застройки территории муниципального образования сельского поселения «Ыб»  по заказу Администрации   МО МР «Сыктывдинский», муниципальный контракт  №5 от 07.05.2010г.

При выполнении работ были использованы:

данные по состоянию котельных и тепловых сетей, представленные «СКС» требования СНиП 41-01-2003*, СНиП 41-02- 2003, СНиП 42-01-2002, СП 42-101-2003, Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана окружающей среды», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.Новая редакция, ОНД-86.

Расчетная зимняя температура для проектирования отопления и вентиляции составляет -36˚С  (температура наиболее холодной пятидневки).

Продолжительность отопительного периода – 245 суток, средняя температура отопительного периода -5,8˚С .

По данным на  01.01.2010 г. в с.п. «Ыб» проживает 1128 чел., на расчетный срок предполагается увеличение численности до 2200 человек.

Существующее положение

По состоянию на 01.01.2010 г. в с.п. «Ыб» функционируют 2 котельные, проектная мощность которых составляет 4,42 гКал/ч, присоединенная тепловая нагрузка – 0,98 гКал/ч.  Виды топлива – каменный уголь (котельная «Школьная»), мазут (котельная «Центральная»). Теплом от котельных снабжаются здание администрации поселения,  дом культуры, музей, школа, детский сад – приют, магазины.

Схема тепловых сетей от котельной «Школьная» – двухтрубная. Теплоноситель – вода с параметрами 95-70˚С. Горячее водоснабжение – по открытой схеме. Схема тепловых сетей от котельной «Центральная» - 4-хтрубная с централизованной подачей горячей воды. В настоящее время горячее водоснабжение в поселке отсутствует в связи с высоким тарифом цен на горячую воду и значительным износом существующих сетей.

Трубопроводы теплоснабжения проложены в железобетонных непроходных каналах  марки КЛ по серии 3.006-1/8.

Трубопроводы теплоснабжения выполнены из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91*. Компенсация тепловых удлинений трубопроводов производится за счет естественных углов поворотов трассы и устройства П-образных компенсаторов.

Следует отметить большой процент износа котельного оборудования котельных и основных распределительных магистралей теплоснабжения.

Протяженность тепловых сетей от котельной «Центральная» составляет 1,8 км, от котельной «Школьная» - 0,6 км.

Отопление  2-хэтажных жилых домов осуществляется от котельной «Школьная», отопление жилых  домов частного сектора – в основном печное на дровах.

Проектные предложения

В соответствии с намеченным перспективным развитием сельского поселения предполагается строительство жилой зоны с увеличением общей площади жилых домов на 1 очередь до 7,39 тыс.м2, на расчетный срок  до 32,95 тыс.м2,  включая многоквартирные жилые дома, индивидуальные усадебные дома. Так же намечено строительство зданий общественного  и социально-бытового назначения.

Для улучшения обеспечения теплом существующих и проектируемых    объектов предлагается:

1) учитывая значительный износ котельного оборудования (более 80%) произвести  консервацию существующих котельных «Центральная» и «Школьная»;

для социально-культурных объектов центральной части села – школы, общественных зданий и 2-хэтажных жилых домов предусмотреть строительство транспортабельной  котельной полной заводской готовности на мазутном топливе с возможностью последующего перевода её на природный газ, расчетная тепловая мощность котельной составляет  2,9 гКал/ч;

2) для объектов соцкультбыта (общественный центр) в д.Захарово также преду-смотреть строительство самостоятельной транспортабельной котельной на мазутном топливе с возможностью последующего перевода её на природный газ; расчетная тепловая мощность котельной составляет  2,0 гКал/ч;

3) для теплоснабжения планируемого к строительству финно-угорского центра предусмотреть транспортабельную котельную на мазутном топливе с последующим переводом её на природный газ; расчетная тепловая мощность котельной составляет  1,0 гКал/ч;

4) теплоснабжение усадебных домов коттеджного типа предполагается на I очередь от индивидуальных теплогенераторов на твердом топливе (каменный уголь, дрова), на расчетный срок – от индивидуальных теплогенераторов на газовом топливе.

Потребность в тепле усадебной застройки I очереди составляет_1,3_гКал/ч, потребность в тепле секционной многоквартирной застройки – 0,155 гКал/ч.  .

Расчетный срок: потребность в тепле малоэтажной усадебной  застройки дополнительно возрастает на  5,0 гКал/ч; для объектов соцкультбыта – до 4,75 гКал/ч  (с учетом финно-угорского культурного центра).

Для обеспечения надежной подачи тепла к объектам необходимо произвести  ревизию существующих тепловых сетей, соответствующий их ремонт, замену  диаметров труб в связи с возрастанием тепловой нагрузки, дополнительное строительство новых сетей от котельных №3  «Д.Захарово» и №2 финно-угорского центра. Необходимо также произвести переключение существующих тепловых сетей от котельных «Школьная» и «Центральная» на  котельную №1, строительство которой намечено вблизи котельной «Центральная».

Строительство новых тепловых сетей предполагается выполнить подземно, в бесканальной прокладке с использованием стальных электросварных труб в пенополиуретановой изоляции заводского изготовления.

Котельные, намечаемые к строительству на 1 очередь и расчетный срок

таблица 7.3

| Наименование котельной | Количество | Номинальная мощность, кВт | Поагрегатная мощность, квт | Количество котлов | Расход топлива, мазут кг/ч / газ, м3/ч | Мин. давление подключения газа, мбар | Расчетная электриче-ская мощ-ность котельной не менее, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1-транспортабельная котель-ная установка «ТКУ-3750» с котлами «КВа-1,25» (3 мо-дуля), шт. Производитель – ОАО «Камбарский завод газового оборудования» | 1 | 3750 | 1250 | 3 | 361,0/ 420,0 | 200 | 35,0 |
| Котельная №2 - транспортабельная котель-ная установка «ТКУ-1200» с котлами «КВа-0,4» (3 мо-дуля), шт. Производитель – ОАО «Камбарский завод газового оборудования» | 1 | 1200 | 400 | 3 | 115,0/ 132,0 | 200 | 14,0 |
| Котельная №3 (Д.Захарово) - транспортабельная котель-ная установка «ТКУ-2500» с котлами «КВа -1,25» (2 мо-дуля), шт. Производитель – ОАО «Камбарский завод газового оборудования | 1 | 2500 | 1250 | 2 | 241,0/ 280,0 | 200 | 25,0 |

Необходимо предусмотреть мероприятия по сохранению культурного слоя памятников археологического наследия (городища «Дзеля Кармыльк» и «Ыджыд Кармыльк» в дер. Каргорт) при прокладке планируемых инженерных сетей.

# 7.4  Газоснабжение

Существующее положение

В настоящее время сетей газоснабжения в с.п. Ыб  не существует.

Население использует для приготовления пищи газовые плиты, работающие на сжиженном газе от индивидуальных газовых баллонов.

Проектные предложения

На I очередь строительства  для пищеприготовления в многоквартирных жилых домах  планируется предусмотреть электрические плиты, в домах усадебной застройки и существующих частных жилых домах – газовые плиты на сжиженном газе от  индивидуальных газовых баллонов.

Согласно намеченному плану развития с.п. Ыб и схемы газификации Сыктывдинского района, разработанной ОАО «Газпром» на расчетный срок предполагается строительство газовых сетей природного газа высокого давления Р=0,6 МПа от проектируемой ГРС «Пажга».   Газ предполагается использовать на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения жилых и общественных зданий, производственных  предприятий, на индивидуально-бытовые нужды населения: приготовление пищи и горячей воды. Для понижения давления газа планируется строительство пяти газорегуляторных пунктов блочного типа – в дер. Березники, Мальцевгрезд, центральной части с.Ыб, в деревнях Каргорт и Захарово.

Теплоснабжение села в настоящее время осуществляется от  котельных, работающих на мазуте и каменном угле.

Перспективное строительство жилых и общественных зданий требует строительства модульных котельных и газоснабжения, расход которого –  832,0 м3/ч. Кроме того, предполагаемое газоснабжение усадебной застройки требует дополнительно 1270,0 м3/ч газа, в том числе на пищеприготовление 190 м3/ч.

Годовые расходы газа для населения (без учета отопления) определяются по годовым нормам расхода теплоты на одного человека («Приложение А» СП 42-101-2003):

а)	при наличии в квартире газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения – 970 тыс.ккал/год;

б)	при наличии газовой плиты и газового проточного водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) – 2400 тыс.ккал/год.

В перспективе планируется перевести индивидуальные жилые дома с печным отоплением на газовое топливо с установкой двухконтурных газовых теплогене-раторов; в существующих жилых домах, подключенных к системе теплоснабжения и не имеющих централизованного горячего водоснабжения  для получения горячей воды установить проточные газовые водонагреватели. Общественные здания социального назначения  включая детские ясли-сады и школы снабжаются от су-ществующих котельных, переведенных на газовое топливо.

# 7.5 Электроснабжение

Исходные данные для проектирования

Основанием для разработки раздела «Электроснабжение и слаботочные сети» является техническое задание на разработку  градостроительной документации «Генеральный план сельского поселения «Ыб» с разработкой Правил землепользования и застройки территории муниципального образования сельского поселения «Ыб»  по заказу Администрации   МО МР «Сыктывдинский», муниципальный контракт  №5 от 07.05.2010г.

По данным на  01.01.2010 г. в с.п. «Ыб» проживает 1128 человек, на расчетный срок предполагается увеличение численности до 2200 человек.

Существующее положение

Центры питания

Село ЫБ  питается от системы «Комиэнерго». Центрами питания является  ПС 110/10 кВ «Пажга» и ПС 110/10 кВ «Межадор».

На ПС 110/10 кВ «Пажга» установлен силовой трансформатор мощностью 6,3 МВА, а на ПС 110/10 кВ «Межадор» - 2,5 . МВА

Питающие и распределительные сети 10 кВ

Распределение электроэнергии от центров питания до сп. «ЫБ» выполняется по трем воздушным линиям. Подключение существующих подстанций сельского поселения   осуществляется от ячеек «2Д» и «12Д»  ЗРУ-10 кВ ПС «Пажга» и от ячейки 7 существующего  РП-10 кВ, подключаемого от ПС 110/10 кВ «Межадор» ячейка «9Д». Существующие питающие сети 10 кВ  выполнены неизолированными проводами, марки АС сечением 50 кв. мм.

По конструктивному исполнению распределительные сети  10 кВ внутри села выполнены воздушными с подвеской неизолированных проводов.

На данный период состояние электрических сетей удовлетворительное.

Трансформаторные подстанции

В настоящее время электроснабжение потребителей села осуществляется от 16 существующих трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.

Ввиду отсутствия данных по существующим нагрузкам для предварительных расчетов удельные нагрузки существующего жилищно-коммунального сектора   принимается согласно РД (Л.3) по табл. 2.1.5н. Укрупненная расчетная электрическая нагрузка сельского поселения определена по формуле:

Р уд.р.= (Рр.ж.зд.уд .+Робщ.зд.уд.)хSх10-3   где: Робщ.зд.уд. - удельная нагрузка включает в себя нагрузку общественных зданий, принимаемая _6  Вт/м2.  В

По существующей застройке на данный период принято пищеприготовление 30% на электроплитах, 70% на твердом топливе и сжиженном газе.

Электрические нагрузки для существующих районов жилого сектора

таблица 7.4

| Наименование объекта. | Показатели | Расчетная нагрузка кВт | Ррасч. принятое кВт |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь тыс.м2/ население чел. | Удельная расчетная коммунально-бытовая нагрузка, Вт/м2 в числителе на твердом топливе / в знаменателе на эл. плитах |  |  |
| сп. «ЫБ» | 25,31/1128 | 24,4/26,7 | 24,4х17,71+26,7х7,6 = 635 | 635х1,3=825 (1,3 коэффициент согласно . п. 4 табл. 2.1.5н Л.3 |

С учетом неучтенных потребителей  суммарную существующую электрическую нагрузку принимаем 900 кВт.

Проектируемое  электроснабжение

На расчетный срок в сельском поселении «Ыб» площадь жилого сектора достигнет  58,28 тыс. кв. м, в том числе проектируемая площадь жилого сектора составит 32,95 тыс. кв. м.

В связи со строительством жилого сектора появляются новые объекты потребления электроэнергии.

На перспективу намечено строительство объекта общественно-делового назначения Финно-угорского  этнокультурного парка, новых предприятий торговли и общественного питания, школы, новых коммунальных объектов (котельные, новые водозаборные и очистные сооружения,  канализационные станции).

Новые  нагрузки

Увеличение жилого сектора предусмотрено за счет  строительства индивидуальной малоэтажной застройки на свободных территориях.

В перспективе, т. е. к 2030 году пищеприготовление в индивидуальных жилых домах планируется осуществлять  на природном газе и электроплитах.

В данном проекте на I очередь, а также на расчетный срок, пищеприготовление в существующих и проектируемых домах жилого сектора предусмотрено с плитами на твердом топливе и сжиженном газе, а также на  электрических плитах.

Расчетные электрические нагрузки новых кварталов застройки и пересчет существующих объектов жилого сектора определены по удельным нагрузкам согласно табл. 2.1.5н, 2.4.3н «Изменений и дополнений раздела 2 «Расчетные электрические нагрузки « Инструкции »РД 34.20.185-94  (Л.3) и СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» (Л.4).

Расчет  ведется на расчетный срок строительства.

Все дома  принимаются с полным    благоустройством.

1. Многоквартирные  дома – пищеприготовление на электроплитах.

2. Малоэтажные  дома, индивидуальные дома – пищеприготовление принято 50% на электроплитах, 50% пищеприготовление на сжиженном газе и твердом топливе.

3. По существующей застройке также принято пищеприготовление 50% на электроплитах, 50% на твердом топливе и сжиженном газе.

Укрупненная расчетная электрическая нагрузка сельского поселения определяется по формуле:

Р уд.р.= (Рр.ж.зд.уд .+Робщ.зд.уд.)хSх10-3   где: Робщ.зд.уд. - удельная нагрузка включает в себя нагрузку общественных зданий, принимаемая _6  Вт/м2. В укрупненных нагрузках общественных зданий микрорайонного значения учтены предприятия торговли и общественного питания, детские ясли и сады, школы , комбинаты бытового и коммунального обслуживания населения.

Р уд.р. = 18,4+6=24,4 Вт/кв.м для районов - пищеприготовление на сжиженном газе и твердом топливе.

Р уд.р. = 20,7+6=26,7  Вт/кв.м для районов - пищеприготовление на электрических плитах.

Электрические нагрузки для новых районов жилищного строительства

таблица 7.5

| Наименование | Наименование объекта. | Показатели | Расчетная нагрузка кВт | Ррасч. принятое кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая площадь тыс.м2/ население .чел. | Удельная Расчетная коммунально- бытовая Вт/м2 в числителе на твердом топливе; в знаменателе на эл. плитах |  |  |
| д.Мальцевгрезд | малоэтажная усадебная с участками до 25 соток | 7,45/291 | 18,4/ 20,7 | 18,4х3,75+20,7х3,7=153 | 160 |
| с.ЫБ | малоэтажная усадебная с участками до 25 соток | 18,91/532 | 24,4/ 26,7 | 24,4х9,5+ 26,7х9,41 =483 | 490 |
| д.Захарово | малоэтажная усадебная с участками до 25 соток | 6,59/254 | 24,4/ 26,7 | 24,4х3,3+26,7х3,29=168 | 170 |
| Сп. «ЫБ», всего |  | 32,95/1072 | 24,4/ 26,7 | 24,4х16,5+26,7х16,5=843 | 850 |

С учетом неучтенных потребителей  суммарную электрическую нагрузку для новых районов жилищного строительства принимаем 900 кВт

Электрические нагрузки по очередям строительства

таблица 7.6

| Наименование | Электрические нагрузки по объектам коммунального назначения Тип застройки. | Показатели | Расчетная нагрузка кВт | Ррасч. принятое кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая площадь тыс.м2/ население, человек | Удельная Расчетная Коммунально- бытовая Вт/м2 в числителе на твердом топливеи сжиженном газе; в знаменателе –на эл. плитах |  |  |
| 1 очередь строительства | Многоквартирная2 этажная 24 квартиры | 1/72 | -/2,2* | 22х24=52,8 | 53 |
|  | Усадебная с участками до 25 соток | 6,39/200 | 24,4/ 26,7 | 24,4х3,39+ 26,7х3,3=171 | 171 |
| Итого: по 1очереди |  | 7,39/272 | - |  | 224 |
| Расчетный срок | Малоэтажная усадебная с участками до 25 соток | 25,56/ 800 | 24,4/ 26,7 | 24,4х13+ 26,7х12,56 =653 | 653 |
| Всего новое строительство |  | 32,95/ 1072 | 24,4/26,7 | 24,4х16,5+26,7х16,5=843 | 850 |

*- удельная нагрузка на квартиру, при количестве квартир 24 согласно табл. 6.1,  Л.4

С учетом неучтенных потребителей  суммарную электрическую нагрузку для новых районов жилищного строительства принимаем 900 кВт.

Электрические нагрузки по объектам  коммунального назначения.

таблица 7.7

| Место- нахождение по генплану | Наименование объекта | Катего-рия элект-роснаб-жения | Коли-чество | Расчетная нагрузка на единицу кВТ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центр «ЫБ» | Котельная модульная N1 | II | 1 | 35 | задание ОВ |
| Финно-угорский центр | Котельная модульная N2 | II | 1 | 14 | задание ОВ |
| Д.Захарово | Котельная модульная N3 | II | 1 | 25 | задание ОВ |

На территории сельского поселения запроектированы КОС, ВОС № 1, ВОС № 2     и  КНС- 4 шт. Категория  надежности электроснабжения принимается в соответствии с категорией сооружений. КНС, ВОС № 2 и КОС относятся ко II категории электроснабжения.

ВОС № 1 относится ко I категории электроснабжения.

Расчетные нагрузки зданий внемикрорайонного значения, а именно Финно-угорский этнокультурный парк определены по СП31-110-2003.

Подсчет электрических нагрузок по Финно-угорскому парку

таблица 7.8

| N N по ген- плану | Наименование объекта | Удельная нагрузка табл. 6.14 СП31-110-2003 | Расчетная нагрузка кВт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Финно-угорский этнокультурный парк в его составе | - |  |  |
|  | Два музея | 0,054 кВт/м2 | 108 | S=1000 кв. м |
|  | Гостиница на 100 мест | 0,46 кВт/место | 46 |  |
|  | Концертно - выставочный корпус на 500 мест | 0,46 | 230 |  |
|  | Кафе на 50 мест | 1,04 | 52 |  |
|  | Автономная котельная | - | 14 | По заданию сантехников |
|  | Наружное освещение |  | 30 |  |

Р расч. = 230+108х0,8+46х0,7+104х0,6+30+14х0,9=423 кВт

Принимаем нагрузку на туристический центр 450 кВт.

Увеличение нагрузки на расчетный срок  составляет  900+0,8х450=1260 кВТ

Принимаем 1300 кВт

Согласно  табл. 2.4.3н (Л. 3)  расчетная коммунально-бытовая нагрузка (пищеприготовление на электрических плитах 50% и пищеприготовление на сжиженном газе и твердом топливе. 50%)

Суммарная электрическая нагрузка на расчетный срок при количестве жителей 2,2 тыс. человек составляет:   Ррасч. =(0,5х 1,1х10³)х1,2+(0,45х 1,1х10³)х1,3= 1305 кВт  или согласно  табл. 2.1.5н (Л. 3)  расчетная коммунально-бытовая нагрузка на шинах РП на расчетный срок при общей площади жилого фонда 58,28 тыс. кв. м  составит:

(18,4+6) х30 х10³ +(20,7+6)х28,28 х10³ =1487 х10³ Вт

Принимаем 1,5 МВт.

Расчетная нагрузка электрическая нагрузка сельского поселения «ЫБ»   с учетом  Финно-угорского этнокультурного парка составляет

1,5 +0,8х0,45=1,86 МВт

С учетом неучтенных потребителей  суммарную электрическую нагрузку

для сп. «Ыб»  принимаем  2,0  Мвт

Проектируемые  подстанции

На территории сельского поселения Ыб  в районе Финно-угорского парка для распределения электроэнергии предусмотрено комплектное распределительное устройства 10 кВ наружной установки. Устройство комплектное распределительное наружной установки серии КРУ-59 предназначено для приема и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц номинальным напряжением 10 кВ в сетях с изолированной нейтралью. РП выполняется на две секции шин. Количество устанавливаемых ячеек -12. Шкафы управления и автоматики расположены в коридоре обслуживания КРУН. На расчетный срок планируется, что все распределение электроэнергии будет осуществляться от данного РП-10 кВ.

Сооружение новых ТП обусловлено увеличением нагрузки электрических сетей.

На расчетный срок для электроснабжения поселка предусматривается строительство новых трансформаторных подстанций.

Для объектов, относящихся ко II степени обеспечения надежности электроснабжения,  предусмотрены  подстанции с двумя трансформаторами.

По конструктивному исполнению предусмотрены комплектные трансформаторные подстанции наружной установки в металлических блок - контейнерах типа КТПК и киоскового типа.  Подстанции поставляются в полной заводской готовности с одним или двумя силовыми трансформаторами.

При размещении отдельно стоящих трансформаторных подстанций закрытого типа напряжением 10 кВ расстояние от них до окон жилых зданий следует принимать не менее 10 м, а до лечебно-профилактических учреждений-15 м.

При определении на шинах 0,4 кВ ТП должно учитываться суммарное количество квартир и других общественных зданий, питающихся от подстанций.

На подстанциях, где установлено не менее двух трансформаторов, номинальные мощности трансформаторов выбираются следующим образом:

Sтр. ≥ 0,7 Sнагр.

Потребители третьей категории питаются через один трансформатор, мощность которого выбирается по выражению:

Sтр. ≥ Sнагр.

Двухтрансформаторные подстанции предусмотрены:

- на территории «ЫБ» в районе проектируемой котельной и ВОС № 1

- на территории д. Д.Захарово район проектируемой котельной и ВОС № 2

- на территории Финно-угорского этнокультурного парка .

В районах малоэтажной застройки  мощность трансформаторов рекомендуется принимать в зависимости от плотности нагрузки на шинах 0.4 кВ согласно РД (Л.2) п.4.4.2.

Таблица выбора мощности трансформаторных подстанций

таблица 7.9

| Наименование | Расчетная нагрузка мВт . | Показатели Территория застройки га | Плотность Нагрузки мВт/км2 | Рекомендуемая мощность трансформа- торов кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| д.Мальцевгрезд | 0,160 | 22,7 | 0,7 | 1х160 |
| с.Ыб | 0,490 | 57 | 0,9 | 1х160 |
| д.Захарово | 0,17 | 20 | 0,85 | 1х250 |

При определении на шинах 0,4 кВ должно учитываться суммарное количество квартир индивидуальных жилых домов и других общественных зданий, питающихся от подстанций. На данный период, согласно СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» (Л.4)

Удельная нагрузка электроприемников:

- для квартир на природном газе составляет 4,5 кВт

- для квартир на сжиженном газе и твердом топливе -  6 кВт

- для квартир с электроплитами  - 10 кВт

- для коттеджа

с плитами на природном газе -  20 кВт, с электрическими плитами-24 кВт (см. расчет ниже).

Установленная мощность на перспективу  на  1 коттедж  согласно табл. 1  (Л. 3 ) составляет :

- Руст = 35,7 кВт,  пищеприготовление  на природном газе:

Ррасч.=35,7х0,572*  =20,4 кВт,  принимаем 20 кВТ

Руст = 47,9 кВт,  пищеприготовление  на электрических плитах:

Ррасч.= 47,9х0,511*=24.4кВт,  принимаем  24 кВТ

0,572  - коэффициент одновременности для элитных квартир, согласно Л.9 табл.6.3а.

Электрические сети

Электрические сети напряжением 10 кВ выполняются трехфазными с изолированной нейтралью. Для подключения распределительного пункта к центрам питания необходимо построить  две ВЛЗ-10 кВ:

- от ПС 110/10 кВ «Пажга»,  длиной 20 км, передаваемая мощность 1 МВт, потери напряжения на участке составляют 7,5%;

- от ПС 110/10 кВ «Межадор»,  длиной 12 км, передаваемая мощность 1 МВт потери напряжения  на участке составляют 5,5%.

Существующие сети ВЛ-10 кВ на расчетный срок переключить от РП-10 кВ.

Схемы распределительных сетей 10 кВ следует выбирать в зависимости от надежности  комплекса  потребителей в соответствии с категорией надежности электроснабжения.

По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприёмники коммунально-бытового сектора  села отнесены ко  II и III  категориям.

Для потребителей II категории рекомендуются двухтрансформаторные подстанции, соединенные с применением двухлучевых схем распределительной сети напряжением 10 кВ с двусторонним питанием, а также петлевая схема на напряжение 10 кВ, как правило, в сочетании с одно трансформаторными подстанциями. При петлевой схеме, резервирование потребителей II категории можно осуществлять на напряжение 0,4 кВ от другой ТП, расположенной вблизи потребителя и подключенной к  другому источнику питания.

Для потребителей III категории предусмотрены петлевая и радиальные схемы 10 кВ

в сочетании с однотрансформаторными подстанциями и радиальными схемами на напряжение 0,4 кВ.

При реконструкции сетей водоснабжения и канализации необходимо предусмотреть электроснабжение насосных по заданию сантехнического отдела. Категория  по степени обеспечения надежности электроснабжения принимается в соответствии с категорией сооружений. Для электроснабжения потребителей I категории с целью обеспечения его резерва по распределительным сетям 10 кВ необходимо включать подстанции потребителей I категории в петлевую схему, предусматривая два трансформатора и АВР на секционном автоматическом выключателе 0,4 кВ. Дополнительно необходимо установить резервную дизельную электростанцию  для потребителей I категории, расположенных на  водопроводной насосной станции 2 подъема, расположенной на территории ВОС № 1

На рабочей стадии проектирования уточнить местоположения трансформаторных подстанций, максимально располагая их в центрах нагрузок.

Электропотребление

При числе использования часов максимума нагрузок на шинах ТП 3500 час/год потребление электроэнергии на коммунально-бытовые нужды на расчетный срок составит  - 1500х3500 =5250х10³ кВтхчас.

При численности населения на расчетный срок 2200 человек удельное электропотребление  будет 2380 кВт х час/человека в год.

Проектные предложения

1. В связи с увеличение нагрузки необходима замена  силового трансформатора  на ПС 11/010 кВ «Межадор» на большую мощность.

2. На ПС 110/10 кВ «Пажга и «Межадор» выполнить установку линейных камер наружной установки для подключения проектируемого РП-10 кВ.

3.Предусмотреть строительство распределительного пункта 10 кВ наружной установки с установкой двух вводных камер и  4-х линейных камер.

4. Выполнить строительство двух ВЛЗ-10 кВ:

- от ПС 110/10 кВ «Пажга»,  длиной 20 км;

- - от ПС 110/10 кВ «Межадор»,  длиной 12 км

5. Линии электропередачи до 20 кВ на селитебной территории сельского поселения в районах застройки зданиями высотой до 3 этажей линии электропередачи следует, как правило, выполнять воздушными.

- При  строительстве вновь сооружаемых  ВЛЗ-10 кВ по территории населенных пунктов до границ приусадебных участков должно быть не менее охранной зоны ВЛ-10 кВ. Допускается уменьшение расстояния до границ приусадебных участков  до 2м.

7. Необходимо предусмотреть выноску существующих ВЛ-10 кВ,  попадающих в огороды индивидуальной застройки.

8. При новом строительстве и реконструкции существующих ВЛ-0,4 кВ линии выполнить изолированными проводами марки СИП.

9. На территории финно-угорского этнокультурного парка сети 10 кВ и 0,4 кВ к проектируемым объектам  выполнить кабельными.

- Согласно расчетов  на территории поселения необходимо  строительство 10 трансформаторных подстанций.

Наружное освещение

При разработке рабочих чертежей проектов необходимо выполнить наружное освещение улиц села. согласно табл. 15 СНиП 23-05-95*. Средняя горизонтальная освещенность составляет:

а) главной улицы, площадей общественных и торговых центров - 4 лк

б) улицы в жилой застройке: основная-4 лк; проезды и переулки -2 лк.

Питание выполнить от шкафов управления наружным освещением,  установленных у трансформаторных подстанций. Управление сетями наружного освещения  должно быть централизованным с использованием автоматического фотоэлектрического или временного программного устройства.

Выполнить наружное архитектурное освещение общественных зон отдыха и территории Финно-угорского этнокультурного парка

Сети наружного освещения спортивных и игровых площадок выполнить кабельными. Сети наружного освещения сельского поселения - воздушные с использованием самонесущих изолированных проводов марки СИП, подвешенных совместно с сетями электроснабжения.

На проведение реконструкции сетей наружного освещения  необходимо  получить технические условия от службы, занимающейся эксплуатацией сетей наружного освещения.

Технические  характеристики электроснабжения СП. «Ыб»

таблица 7.10

| № п/п | Показатели | Един. Измер. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Совмещенный максимум нагрузки на РП | МВт | 2,0 |  |
| 2 | Расчетная нагрузка коммульно -бытовых потребителей поселения | МВт | 1,5 |  |
| 3 | Расчетная нагрузка Финно-угорского этнокультурного парка | МВт | 0,45 |  |
| 2 | Электропотребление на коммунально-бытовые нужды | кВтхчас | 7000х10³ | Тmax= 3500 час |
| 3 | ПС 110/10 кВ «Пажга»: установка линейной камеры | компл. | 1 |  |
| 4 | ПС 110/10 кВ «Межадор»: установка линейной камеры | компл. | 1 |  |
| 4 | РП-10 кВ наружной установки 12 КРУН | компл. | 1 |  |
| 5 | Однотрансформаторная подстанция киоскового типа | шт | 7 |  |
| 6 | Комплектная двух трансформаторная подстанция типа КТПБ, киоскового типа | шт | 3 |  |
| 7 | Воздушная линия 10 кВ одноцепная, выполенная СИП-3 3(1х120) | км | 32 |  |
| 8 | Воздушная линия 10 кВ одноцепная, выполенная СИП-3 3(1х70) | км | 18 |  |

# 7.6 Связь

На данном этапе при разработке генерального планом на расчетный срок развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций не предусмотрено.  Но на стадии выполнения рабочей документации объектов  развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций должно  включать в себя:

-телефонную связь общего пользования;

- мобильную (сотовую связь) радиотелефонную связь;

- проводное вещание;

- эфирное радиовещание;

- телевизионное вещание.

# 8 Инженерная подготовка и защита территории

Инженерно-геологическое районирование территории сельского поселения и сравнительная оценка районов по степени благоприятности  для градостроительного освоения  осуществляется с учетом прогноза изменения геологической среды в процессе строительства и эксплуатации объектов.

Намечается следующий комплекс мероприятий по инженерной подготовке:

- организация отвода поверхностных вод;

- противооползневые мероприятия;

- берегоукрепление;

- вертикальная планировка;

- защита природных ландшафтов.

Кроме того, заболоченные участки отмечаются понижениями рельефа в существующей застроенной части поселения. Мощность торфа не превышает 2,1 метра.

Организация отвода поверхностных вод с территории

Организующей системой водоотвода являются лотки внутриквартальных проездов и главной улицы, обеспечивающие поступление поверхностного стока в открытую сеть ливневой канализации. Стоки собираются в головные коллекторы и далее поступают на очистные сооружения ливневой канализации – типа пруд отстойник, расположенных в пониженных местах с выпуском чистых вод в ручьи.

Организация отвода поверхностных вод с основных  территорий проектируется  открытыми водосборными системами. Открытый тип водостока принят в зоне проектируемой малоэтажной застройки. Кюветы запланировать вдоль дорог и проездов, в местах пересечения  кюветов с проездами и тротуаров запроектировать водопропускные трубы.

Противооползневые мероприятия

Противооползневые мероприятия на оползневых территориях предлагаются в восточной части застройки населенных пунктов в зоне воздействия оползней; стабилизации склонов, примыкающих к руслам рек и ручьев; защиты автомобильных дорог, обеспечения безопасности населения.

Комплекс противооползневых мероприятий  включает в себя:

- регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки территории, устройства системы поверхностного водоотвода;

- полный или частичный отвод грунтовых вод системой дренажей;

- удерживающие сооружения;

- агролесомелиорацию.

К наиболее надежным методам закрепления склонов относятся планировочные работы с образованием искусственного рельефа, устройством  контрбанкетов, заменой оползневых масс устойчивыми грунтами.

Системы поверхностного водоотвода неотъемлемая часть комплекса противооползневых мероприятий и должны полностью исключать возможность проникновения воды в тело оползня, накопления в ямах, впадинах.

При полном или частичном отводе грунтовых вод системой дренажей применяют горизонтальные дренажи – траншейные с трубами и без труб дренажные прорези и галереи. Перехват маломощных водоносных горизонтов осуществляется закрытыми трубчатыми устройствами, а для осушения сложных водоносных горизонтов применяются галерейные дренажные системы.

Удерживающие сооружения предусматриваются для стабилизации оползневых процессов при невозможности изменения рельефа склона. Предлагается основной вид удерживающих сооружений - подпорные стены на естественном или свайном основании.

Мероприятия по агролесомелиорации следует предусматривать в комплексе с другими противооползневыми мероприятиями для увеличения устойчивости склонов (откосов) за счет укрепления грунта корневой системой. Для этого следует предусматривать  посев многолетних трав, посадку деревьев и кустарников в сочетании с посевом многолетних трав или дерновкой.

Берегоукрепление.  Участки, расположенные вдоль левобережья Сысолы Печоры и в устьевой части руч.Захарово подвержены разрушению и  относятся к ограниченно пригодным. Застройка таких участков должна производиться зданиями на свайных фундаментах. Применение ленточных фундаментов потребует повсеместного устройства дренажных сооружений.  Проектом предусмотреть строительство берегозащитных специальных сооружений – склоноукрепляющих – искусственное закрепление грунта откосов вдоль р.Сысола и ручьев. Протяженность береговой полосы с укреплением составляет 1,0  км. Так же  территория - полоса береговой линии шириной 200 м попадает под категорию природных ландшафтов, подлежащих защите.

Вертикальная планировка

При проведении вертикальной планировки проектные отметки территории назначаются из условий максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и существующих насаждений, отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы, минимального объема земляных работ с учетом использования вытесняемых грунтов на площадке строительства.

На жилых территориях населенных мест вертикальная планировка предусматривает выполаживание отдельных небольших участков оврагов и лощин с небольшими уклонами, до уклонов 30-60% с глубиной вреза в нагорную часть склона до 1,5-2 метров. Эти мероприятия обеспечат удобный переход улиц через овраги и сделают пригодными участки под застройку.

Вертикальную планировку выполнять с минимальными объемами земляных работ только для обеспечения отвода поверхностных вод от зданий и сооружений и по проезжей части улиц. Планируемые на расчетный срок  территориии сельского поселения попадают под пересечение лощин и оврагов. Для обеспечения требуемых нормативам продольных уклонов в этих местах предусматривается засыпка минеральным грунтом. Для пропуска по дну оврагов дождевых и талых вод в насыпях предусматривается устройство водопропускных труб.

При защите природных ландшафтов  на территории населенного пункта д.Захарово предлагается  создание охраняемого природного ландшафта «Каргортский» на высоком берегу Сысолы .   Проектом предлагается сохранение этой территории и  создание лесопарковой зоны : парка отдыха, детского парка прогулочных маршрутов со смотровыми площадками .

В качестве основных средств инженерной защиты природных ландшафтов – ограничение рекреационных нагрузок на ландшафты в соответствии с их устойчивостью к антропогенному воздействию, предусматривать руслорегулирующие сооружения и сооружение по регулировке  и отводу поверхностного стока, дренажные системы.

Вертикальная планировка

При проведении вертикальной планировки проектные отметки территории назначаются из условий максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и существующих насаждений, отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы, минимального объема земляных работ с учетом использования вытесняемых грунтов на площадке строительства.

На жилых территориях вертикальная планировка предусматривает выполаживание отдельных небольших участков лощин с небольшими уклонами, до уклонов 30-60% с глубиной вреза в нагорную часть склона до 1,5-2 метров. Эти мероприятия обеспечат удобный переход улиц через пониженные участки и сделают пригодными территории под застройку.

Вертикальную планировку  участков частично ровных, частично имеющие небольшие уклоны от 5 до 50% выполнять с минимальными объемами земляных работ только для обеспечения отвода поверхностных вод от зданий и сооружений и по проезжей части улиц.

# 9 Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

На территории сельского поселения имеют место опасности и угрозы различного характера, которые обуславливают необходимость принятия мер по защите от них населения и территорий. Планирование и реализация мер по защите населения и территорий требуют, прежде всего, выявления этих опасностей и угроз, их характера, степени риска для конкретных территорий, что позволит сконцентрировать усилия на наиболее опасных направлениях.

Чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

# 9.1 Источники природных ЧС

Природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Источник природной чрезвычайной ситуации - опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

Перечень поражающих факторов источников

природных чрезвычайных ситуаций (ЧС) по ГОСТ Р 22.0.06-95

таблица 9.1

| № п\п | Источники природной ЧС | Наименование поражающего фактор а природной ЧС | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- | --- |
| Опасные гидрологические явления и процессы |
| 1 | Подтопление | Гидростатический, гидродинамический, гидрохимический. | Повышение уровня грунтовых вод, Гидродинамическое давление потока грунтовых вод, Загрязнение (засоление) почв, грунтов; коррозия подземных металлических конструкций. |
| Опасные метеорологические явления и процессы |
| 2 | Сильный ветер | Аэродинамический | Ветровой поток. Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление, вибрации. |
| 3 | Сильные осадки: Продолжительный дождь(ливень) Сильный снегопад Сильная метель Гололед | Гидродинамический | Поток(течение) воды Затопление территории Снеговая нагрузка. Ветровая нагрузка Снежные заносы. |
|  |  | Гравитационный | Гололедная нагрузка |
| 4 | Заморозок | Тепловой | Охлаждение почвы, воздуха. |
| Природные пожары |
| 5 | Пожар лесной, ландшафтный | Теплофизический | Пламя, нагрев тепловым потоком, тепловой удар, опасные дымы, помутнение воздуха. |
|  |  | Химический | Загрязнение атмосферы, грунтов, почвы, гидросферы. |

.Мероприятия по защите территории от природных чрезвычайных ситуаций

В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций лежит совокупность мероприятий, направленных на снижение риска возникновения природных ЧС.

- Снижение риска возникновения природных ЧС путем проведения комплекса организационных, инженерно-технических, природоохранных, санитарно-гигиенических, санитарно-эпидемиологических и специальных мероприятий, направленных на организацию наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной среды, прогнозирование и подготовку к чрезвычайным ситуациям;

- заблаговременное определение вероятности возникновения последствий природных ЧС и их интенсивности;

- комплекс заблаговременно проводимых мероприятий по защите населения, окружающей среды и материальных ценностей от воздействия поражающих факторов источников природных ЧС, а также подготовка органов управления, сил и средств РСЧС к ликвидации их последствий.

# 9.2 Источники техногенных ЧС

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Исходя из географических, экономических особенностей на данной территории возможны следующие виды чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

- промышленные аварии и катастрофы,

- пожары и взрывы,

- опасные происшествия на транспорте.

Промышленная авария – авария на промышленном объекте, в технической системе или на промышленной установке; Промышленная катастрофа – крупная промышленная авария,  повлекшая за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей либо разрушение и уничтожение объектов, а также приведшая к серьезному ущербу окружающей природной среде. При авариях на объектах жизнеобеспечения возможно возникновение аварий на объектах  теплоснабжения; водоснабжения и канализационных сетях; энергоснабжения.

Пожары и взрывы включают в себе понятия пожарная безопасность – состояние защищенности населения, объектов народного хозяйства и иного назначения, а также окружающей природной среды от опасных факторов и воздействий пожара. Обеспечение пожарной безопасности – принятие и соблюдение нормативных правовых актов, правил и требований пожарной безопасности, а также проведение противопожарных мероприятий. Взрыв – быстропротекающий процесс физических и химических превращений веществ, сопровождающийся освобождением значительного количества энергии в ограниченном объеме, в результате которого в окружающем пространстве образуется и распостраняется ударная волна, способная привести или приводящая к возникновению техногенной чрезвычайной ситуации. Возникновение пожаров на производстве может быть связано с несоблюдением правил эксплуатации оборудования, самовозгоранием веществ и материалов, взрывом, при утечках и аварийных выбросах пожаро- и взрывоопасных веществ и т.д.

Опасные происшествия на транспорте включают в себя понятия: транспортная авария – авария на транспорте, повлекшая за собой гибель людей, причинение пострадавшим тяжелых телесных повреждений, уничтожение и повреждение транспортных сооружений и средств или ущерб окружающей природной среде. Дорожно-транспортное происшествие – транспортная авария, возникшая в процессе дорожного движения с участием транспортного средства и повлекшая за собой гибель людей и (или) причинение им тяжелых телесных повреждений, повреждения транспортных средств, дорог, сооружений, грузов или иной материальный ущерб. Наибольшую угрозу для населения представляют дорожно-транспортные происшествия с участием автотранспорта, которые чаще всего обусловлены несоблюдением правил дорожного движения. Аварии на автодорогах могут быть также связаны со степенью изношенности дорожного полотна.

Авария на магистральном трубопроводе – авария на трассе трубопровода, связанная  с выбросом и  выливом под давлением опасных химических или пожаровзрывоопасных веществ, приводящая к возникновению техногенной ЧС.

Авиационная катастрофа – опасное происшествие на воздушном судне, в полете или в процессе эвакуации, приведшая к гибели или пропаже без вести людей, причинению пострадавшим телесных повреждений, разрушению или повреждению судна и перевозимых на нем материальных ценностей.

Мероприятия по защите территории от техногенных чрезвычайных ситуаций

Для выполнения комплекса мер по обеспечению защищенности критически важных для национальной безопасности объектов инфраструктуры и населения от угроз техногенного и природного характера; мероприятий, направленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций, защиту населения и обеспечение действий PCЧС при проведении ими спасательных и других неотложных работ, в районе имеется Отдел общественной безопасности администрации МО МР «Сыктывдинский».

На автомобильном транспорте:

- постоянный контроль за состоянием автомобильных дорог, техническим состоянием автомобилей;

- своевременный ремонт автомобилей и автомобильных дорог, поддержание в постоянной готовности сил и средств для своевременного ремонта автомобилей и автомобильных дорог,

- соблюдение технологических норм и правил эксплуатации автомобилей;

- организация взаимодействия сил и средств, обеспечивающих ликвидацию чрезвычайных ситуаций на автомобильном и железнодорожном транспорте.

На воздушном транспорте:

- жесткий постоянный контроль за техническим состоянием воздушных и водных судов, аэродромного и навигационного оборудования;

- использование только технически исправных, с необходимым эксплуатационным запасом воздушных судов;

- соблюдение технологических норм и правил эксплуатации воздушных судов;

- поддержание в высокой степени готовности поисково-спасательных формирований;

- организация взаимодействия сил и средств, обеспечивающих ликвидацию чрезвычайных ситуаций на воздушном транспорте.

Обеспечение пожарной безопасности:

В целях обеспечения деятельности органов местного самоуправления, исполнения требований ФЗ  № 123-ФЗ « Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ФЗ № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», целесообразно осуществить следующие мероприятия:

-Строительство дополнительных пожарных постов  до достижения нормативов для обеспечения нормативного времени прибытия  пожарных формирований;

-Обеспечение подъездов и проездов пожарных подразделений для прибытия к любому объекту в сроки, установленные Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности, и обеспечение выполнения необходимых мероприятий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ;

-Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения.

В настоящее время  пожарный пост  Федеральной противопожарной службы МЧС России запроектирован в районе центральной котельной в с.Ыб, на расчетный срок  предлагается  пожарный пост в д.Захарово в  районе производственной зоны.

10. Обоснование изменения границ  населенных пунктов

В связи с социально-экономическим потенциалом  поселения и развитием жилых зон и строительства жилого фонда планируется  увеличить территорию в границах черты населенного пункта следующих  населенных пунктов.

|  | Территория, га Существующее положение | Территории для включения в границы н/п, га | Территория, га Планируемое предложение |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Ыб | 254,5 | 341,0 | 595,5 |
| д.Березник | 23,0 | 8,0 | 31,0 |
| д.Захарово | 122,0 | 100,0 | 222,0 |
| д.Каргорт | 84,0 | 150,0 | 234,0 |
| д.Мальцевгрезд | 74,0 | 137,0 | 211,0 |
| Итого | 557,5 | 736,0 | 1293,5 |

Первоочередные мероприятия по территориальному планированию территорий  разработка проекта границ населенных пунктов.

д.Березник

с.Ыб

д.Мальцевгрезд

д.Каргорт

д.Захарово

# 11 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  ПОКАЗАТЕЛИ

таблица 10.1

| NN п/п | Показатели | Единица измере- ния | Совре- менное состоя- ние на 2009.г | Расчет- ный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель сельского поселения в установленных границах | га | 28805,18 | 28805,18 |
|  | - земли населенных пунктов | га | 557,5 | 1263,5 |
|  | - земли лесного фонда | га | 20064,76 | 19328,76 |
|  | - земли сельскохозяйственного назначения | га | 7415,36 | 7415,36 |
|  | - земли иных категорий | га | 469,52 | 469,12 |
|  | - земли за границей населенных пунктов | га | 298,01 | 298,01 |
| 1.2 | Из общей площади земель в границах населенных пунктов, всего | га | 528,0 | 1264,0 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |
|  | - жилых зон | га | 285,3 | 497,5 |
|  | из них: |  |  |  |
|  |  | малоэтажная застройка | -"- | 285,3 | 497,5 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | малоэтажные жилые дома с при-квартирными земельными участками | -"- | 4,8 | 5,5 |
|  |  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | -"- | 280,5 | 492,7 |
|  | - общественно-деловых зон | га | 8,4 | 10,2 |
|  | - производственных зон | -"- | 2,3 | 3,8 |
|  | - зон инженерной и транспортной инфраструктур | -"- | 10,8 | 21,4 |
|  | - рекреационных зон | -"- | - | 135,4 |
|  | - зон специального назначения | -"- | 4,0 | 4,0 |
|  | - иных зон | -"- | 217,2 | 512,2 |
| 1.3 | Из общей площади земель населенного пункта территории резерва для развития поселения | га |  | 50,0 |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел. | 1128 | 2200 |
| 2.2 | Возрастная структура населения | чел./% |  |  |
|  | - дети до 18 лет | -"- | 229/20,3 | 440/20 |
|  | - население в трудоспособном возрасте (мужчины 18-54, женщины 18-50 лет) | -"- | 633/56,12 | 1276/58 |
|  | - население старше трудоспособного возраста | -"- | 266/23,58 | 484/22 |
| 2.3 | Численность занятого населения - всего | тыс.чел. | 438 | 1540 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - в материальной сфере | чел. | 342 |  |
|  | - в обслуживающей сфере | -"- | 96 |  |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд - всего Из них: -муниципальный -частный | тыс. кв.м общей площади квартир | 25,336 7,625 17,711 | 58,28 |
| 3.2 | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |
|  | - в малоэтажных домах | -"- | 25,336 | 58,28 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | в малоэтажных жилых домах | -"- | 4,246 | 5,246 |
|  |  | в индивидуальных жилых домах с приусадебными земельными участками | -"- | 21,09 | 53,034 |
| 3.3 | Жилищный фонд с износом более 70% |  | 0,192 |  |
| 3.4 | Убыль жилищного фонда - всего в том числе | -"- |  | 0,192 |
| 3.5 | Из общего объема убыли жилищного фонда убыль по |  |  |  |
|  | - техническому состоянию | тыс.кв.м общей площади квартир |  | 0,192 |
| 3.6 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв.м общей площади квартир | 25,336 | 24,244 |
| 3.7 | Новое жилищное строительство – всего |  |  | 32,95 |
| 3.8 | Структура нового жилищного строительства по этажности: |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - малоэтажное | -"- |  | 32,95 |
|  | их них: |  |  |  |
|  |  | малоэтажные жилые дома | -"- |  | 1,00 |
|  |  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | -"- |  | 31,95 |
| 3.9 | Из общего объема нового жилищного строительства размещается: |  |  |  |
|  | - на свободных территориях | -"- |  | 32,95 |
| 3.10 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв.м / чел. | 22,46 | 26,0 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения -всего/ 1000 чел. | мест | 140/124 | 154/70 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы - всего/ 1000 чел. | -"- | 300/330 | 220/100 |
| 4.3 | Стационар | коек | 10 | 10 |
| 4.4 | Поликлиники, ФАП - всего. | объект | 2 | 4 |
| 4.5 | Предприятия розничной торговли, всего/ 1000 чел. | км.м.торг. площади | 341/302 | 704/320 |
| 4.6 | Предприятия общественного питания, всего/1000 чел. | пос.мест | - | 77/35 |
| 4.7 | Предприятия бытового обслуживания населения - всего/ 1000 чел | раб мест | - | 16/7 |
| 4.8 | Учреждения культуры и искусства -всего/1000 чел. | объект | 250/221 | 330/150 |
| 4.9 | Физкультурно-спортивные сооружения - всего/1000 чел. | кв.м площади пола- | 128/113 | 440/200 |
| 4.10 | Учреждения оздоровительные и отдыха | объект |  | 2 |
| 4.11 | Отделение почтовой связи | объект | 1 | 2 |
| 4.12 | Отделение банка | объект |  | 1 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.2 | Протяженность улиц и дорог - всего | км | 64,0 | 70,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - главная улица | -"- | 15,0 | 15,0 |
|  | - основных жилых улиц | -"- | 64,0 | 70,0 |
| 5.3 | Общая протяженность автобусной сети | км | 64,0 | 68,0 |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление - всего | тыс. куб м/сут. |  | 0.45 |
| 6.1.2 | Производительность водозаборных сооружений №1 | тыс. куб.м /сут. |  | 0,35 |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений №2 | -"- |  | 0,15 |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут.на чел |  | 150,0 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | 3,8 |  |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод -всего | тыс.куб.м/сут | 0,45 |  |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | -"- |  |  |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | 3,5 |  |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Расчетная нагрузка - всего | кВт· |  | 2000 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды - Финно-угорского этнокультурного парка | -"- -"- |  | 1500 500 |
| 6.3.2 | Потребность электроэнергии на коммунально-бытовые нужды | кВт·ч/в год |  | 7000х103 |
| 6.3.3 | Удельный расход электроэнергии | -"- |  | 2380 |
| 6.3.4 | Протяженность сетей 10 кВ одноцепная | км |  | 50,0 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн Гкал/год | 0,0026 | 0,0146 |
|  | в том числе на коммунально-бытовые нужды | -"- | 0,002 | 0,0093 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего | Гкал/час | 4,41 | 5,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - районные котельные | -"- | 4,41 | 5,9 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч |  | 6,3 |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | 2,4 | 5,0 |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе города, другого поселения | % |  | 63,0 |
| 6.5.2 | Потребление газа - всего | млн.куб.м/год |  | 5,66 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды населения | -"- |  | 3,31 |
|  | - на производственные нужды | -"- |  | 2,35 |
| 6.5.4 | Протяженность сетей (высокого давления) | км |  | 18,95 |
| 6.6 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
|  | Объем бытовых отходов | тыс. т/год | 600,0 | 1200,0 |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | га | 5,8 | 3,0 |