ООО «Параллель»

Сельское поселение «Ыб»

Генеральный план

Положение

о территориальном планировании

Том 1

Главный инженер	А.В.Шустиков

Главный архитектор              	                                      А.В.Гришин

Главный архитектор проекта	                                      Т.Г.Пушко

ОГЛАВЛЕНИЕ

Авторский коллектив	3

Состав проектных материалов	4

Ведение	5

1. Цели и задачи территориального планирования	7

Основные задачи	7

Выводы комплексного градостроительного анализа территории	7

2. Перечень мероприятий по территориальному планированию	8

2.1.Мероприятия по социально-экономическому развитию  территории.

Население	8 2.2.Обоснование решения задач территориального планирования	9

2.3 Функциональное зонирование территории	10

3. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства	13

3.1.Новое жилищное строительство и реконструкция. Жилищный фонд	13

3.2 Развитие и размещение объектов социальной инфраструктуры	14

3.3 Туристско-рекреационный потенциал_____________________________________16

3.4 Развитие производственных  объектов____________________________________18

3.3 Мероприятия по озеленению территории	18

3.4.Развитие транспортной  инфраструктуры	19

3.5 Развитие инженерной  инфраструктуры	20

3.5.1. Водоснабжение	20

3.5.2. Канализация	21

3.5.3.Теплоснабжение	22

3.5.4. Газоснабжение	22

3.5.5. Электроснабжение 	23

3.5.6. Связь	24

3.6  Инженерная подготовка территории	24

3.7 Мероприятия по охране окружающей среды	24

3.8. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера	25

3.9. Мероприятия по обеспечению реализации генерального плана	26

4.Технико-экономические показатели	27

# Авторский коллектив

| Директор | – О.А.Приезжев |
| --- | --- |
| Главный инженер А.В.Шустиков | – А.В.Шустиков |
| Главный архитектор | – А.В.Гришин |
| Главный архитектор проекта | – Т.Г.Пушко |
| Архитекторы | -О.В.Жданова - Е.К.Думина - Д.И.Киланянц |
| Инженеры Инженер по водоснабжению и канализации Инженер по теплоснабжению и газоснабжению Инженер по электрическим сетям | – О.А.Чир - К.А.Попова - Т.Ю.Рязанцева - В.Г.Михайлова - П.А.Ландрев - Т.А.Апраксина |
| Операторы ПК | - В.А.Коданев - А.И.Думин |

Проект выполнен при организационном и творческом участии главного архитектора, специалиста отдела архитектуры администрации МО МР «Сыктывдинский» Зиннатовой Н.Г.

# Состав проектных материалов

| № | Наименование документа | Инв. № |
| --- | --- | --- |
| 1. Текстовые материалы |
| Том 1 | Сельское поселение «Ыб». Генеральный план. Положение о территориальном планировании. |  |
| Том 2 | Сельское поселение «Ыб». Генеральный план. Обоснование. Пояснительная записка. |  |
| 2. Графические материалы |
| 1 | Раздел I. Основной чертеж генерального плана Генеральный план. (Основной чертеж), М 1:10000 |  |
| 2 | Раздел II. Схема границ территорий, земель и ограничений их использования. Схема положения МО МР «Сыктывдинский» в составе Республики Коми. Схема границ сельского поселения «Ыб» |  |
| 3 | Раздел II. Схема границ территорий, земель и ограничений их использования. Схема современного использования территории (Опорный план), М 1:10 000 |  |
| 4 | Раздел II. Схема границ территорий, земель и ограничений их использования. Схема зон с особыми условиями использования территорий, М 1:20 000 |  |
| 5 | Раздел II. Схема границ территорий, земель и ограничений их использования. Схема Функциональных зон. М 1:20 000 |  |
| 6 | Раздел II. Схемы границ территорий, земель и ограничений их использования. Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, М 1:20 000 |  |
| 7 | Раздел III. Схема границ планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения. Схема развития объектов транспортной инфраструктуры. М 1:20000 |  |
| 8 | Раздел III. Схема границ планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения. Схема развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Водоснабжение и канализация. М 1:20 000 |  |
| 9 | Раздел III. Схема границ планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения. Схема развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Теплоснабжение и газоснабжение. М 1:20 000 |  |
| 10 | Раздел III. Схема границ планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения. Схема развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Электроснабжение. М 1:20 000 |  |
| 3. Электронная версия проекта |
| 1 | Электронная версия проекта, в т.ч. текстовые материалы в формате WORD, графические– в формате JPG, на DVD-ROM |  |

Введение. Цели и задачи проекта

Генеральный план сельского поселения «Ыб»  разработан ООО «Параллель» по заказу Администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» по муниципальному контракту №20 от 07.05.2010 г., на основании Технического задания на выполнение градостроительной документации «Генеральный план сельского поселения «Ыб» с разработкой правил землепользования и застройки  территории сельского поселения «Ыб»», утвержденное главой муниципального района, руководителем администрации района А.А.Рудольфом.

Генеральный план - градостроительная  документация  муниципального уровня включает в себя документацию о градостроительном планировании развития территорий поселения, определяющая стратегию их развития и условия формирования среды жизнедеятельности.

В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ,  градостроительная документация направлена на определение назначения территории,  исходя из  совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальных инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан  и их объединений, муниципальных образований.

Генеральный план  разработан на следующие проектные периоды:

I этап, первая очередь строительства – 2015 год

II этап, расчетный срок – 2030 год

Перспектива, прогноз на 25-30 лет.

При проектировании использованы оцифрованные картографические материалы на территорию муниципального района  «Сыктывдинский» и сельского поселения «Ыб», выполненные ГУ «ТФИ Республики Коми» в 2007 году.

Краткие сведения о Сыктывдинском муниципальном районе и сельском поселении «Ыб».

Село Ыб с подчиненной ему территорией – является административной территорией на территории Сыктывдинского района Республики Коми.

Административным центром муниципального образования муниципального района на территории Сыктывдинского района является село Выльгорт.

Муниципальное образование муниципального района «Сыктывдинский» находится в юго-западной части Республики Коми, является спутником столицы. Небольшая территория района, которая занимает 1,8% площади Республики Коми – 7404,7 кв.км., достаточно плотно населена.  В районе 49 населенных пунктов, которые объединены  в 13 сельских поселений. Население района составляет 23,5 тысячи человек. Число жителей на 1 кв. км – 0,3 человек.

Сыктывдинский район – самый крупный сельскохозяйственный район Республики Коми, занимает первое место в Республике Коми по выпуску некоторых категорий продукции сельского хозяйства. Промышленное производство разделено между лесозаготовительной и пищевой отраслями, представлено обрабатывающими производствами (пиломатериалы, колбасные изделия, мясные полуфабрикаты)

Природа района. По территории района протекают две реки Сысола и Вычегда. Район богат лесами, которые занимают 85% земель района, запас лесонасаждений составляет 65 тыс.куб.м. Леса преимущественно елово-пихтовые, сосновые, в долине рек – с  примесью березы. На территории 721,3 тыс. га расположен Чернамский государственный заповедник, который является местообитанием редких промысловых животных (соболь,  выдра, ондатра).

Сельское поселение «Ыб» охватывает территорию 288,96 кв.км.

В состав административной территории «Ыб» входят село Ыб, деревни Березник, Захарово, Каргорт, Мальцевгрезд и прилегающие к ним земли.

Ыб одно из самых старинных коми сел. Сегодня Ыбу более 400 лет. Здесь учеными археологами найдены бытовые материалы поселений второй половины  первого тысячелетия до нашей эры.  Ибское поселение является первым памятником второй половины 1 тыс.до н.э.- 1 тыс.н.э. бассейна реки Сысола, где выделены культурные остатки всех трех этапов (ананьинской, гляденовской и ванвиздинской эпох) раннего железного века. Городище – Дзоля Кармыльк – эпоха средневековья, и городище Ыджыд Кармыльк , утверждают археологи, возникло  в XVI веке.В ходе археологических раскопок были найдены кости пресмыкающих - плезиозавра.

Раскинувшиеся на семи живописных холмах на протяжении 15 км, Ыб считается  одним из православных столпов духовной жизни современной России. Из сыктывдинских земель исходят  духовные истоки коми народа. Во всех расположенных по округе  деревень, а их было 13, были  когда-то  свои часовни и церкви, Именно здесь, по преданию, на берег Сысолы сошел просвятитель коми-зырян и христианский  проповедник Стефан Пермский, известный также как создатель первой коми-зырянской азбуки, писатель, философ.

В сельском поселении «Ыб» расположены 12 чудодейственных источников питьевой воды, сегодня обновлены и освещены десять источников с целебной водой, с источниками  связаны  чудеса исцеления. Источники  - помощь при кожных заболеваниях, глазных болезнях, общеукрепляющего действия. На берегу реки находится голубая глина, которая лечит болезни суставов и заболевания кожи.

Именно здесь планируется уникальный проект - строительство историко-культурного музея-заповедника. Создание в Республике Коми многофункционального этнокультурного ландшафтного историко-культурного музея- заповедника «Финно-угорский этнокультурный парк» для проведения мероприятий и форумов финно-угорской направленности и развития межрегионального сотрудничества.

1. Цели и задачи территориального планирования

Цели генерального плана – разработка долгосрочной градостроительной стратегии на основе принципов устойчивого развития, создание благоприятной сельской среды,  комплексно решающей социальные и архитектурно-планировочные, экологические, транспортные и инженерные потребности жизнедеятельности сельского поселения.

Цель устойчивого развития градостроительной системы – улучшение условий жизни, сохранение и приумножение всех ресурсов для будущих поколений.

Основные задачи, на решение которых направлены основные разделы проекта, являются:

- разработка  мероприятий по качественному улучшению состояния сельской среды – реконструкция, благоустройство и развитие территорий;

- разработка предложений по функциональному зонированию территории: резервирование территорий для жилищного строительства, объектов социального обслуживания, производства, отдыха и других функций;

- мероприятия по охране природного наследия, охране окружающей среды;

- формирование рекреационной среды, объектов туристической инфраструктуры;

- размещение объекта регионального значения «Финно-угорский этнокультурный парк»

- сохранение лесопаркового окружения населенных пунктов, разработка предложений по благоустройству сельского поселения, развитию транспортной и инженерной инфраструктур;

- сохранение объектов культурного наследия;

- установление границ населенных пунктов сельского поселения.

Выводы комплексного градостроительного анализа территории

- Планировочные районы населенных пунктов выделяются ярко выраженным членением территории труднопреодолимыми рубежами, как рельеф, русла ручьев и рек.

- Территориальное развитие  с.Ыб осуществлялось по ранее разработанному проекту планировки и застройки с.Ыб, разработанному проектным институтом «Комигражданпроект» в 1983 году.

- Реальные демографические процессы и экономический спад в сельскохозяйственных производствах не приводит к  росту численности населения. Показатель численности населения 2010 года составляет сельского поселения 1128 человек, численность 2005 г- 1144 человек.

  - Выявление планировочных ограничений – зон с особыми условиями использования территорий  привело к тому, что  при сохранении планировочной структуры сельского поселения,  возможность дальнейшего развития населенных мест можно вести в д.Захарово, с.Ыб, д.Мальцевгрезд. с изменением черты населенных пунктов.

  - Инженерно-строительные условия территории поселка осложняются широким  развитием физико-геологических процессов и  часть территории требует проведения мероприятий по инженерной подготовке.

  - Анализ современного состояния  ландшафтов показал, что хозяйственная деятельность на территории сложилась в соответствии с определенными типами местоположений. Наиболее уязвимые ценные участки сохраняются, это пойменные ландшафты, лесные массивы.

  - Экологическая обстановка в целом по поселку является в норме.

2. Перечень мероприятий по территориальному планированию.

2.1.Мероприятия по социально-экономическому развитию территории. Население.

В задачи Генерального плана входит рассмотрение вопросов пространственной организации территории села. Освещение основных направлений экономического развития поселка входит в компетенцию разработчиков Генерального плана в границах влияния на градостроительную политику села и муниципального района и планировочную организацию территории.

Устойчивое развитие сельского поселения предполагает  обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики, повышение инвестиционной привлекательности поселка, повышение уровня жизни и условий проживания населения, достижение долговременной экологической безопасности села и смежных территорий, рациональное использование всех видов ресурсов, современные методы организации  транспортных и  инженерных систем, создание благоприятной для жизни  среды.

Население.

При определении перспективной численности населения Ыб  учитывались следующие обстоятельства. Отсутствие теоретической методики обоснования расчетов проектного населения, увеличение числа населения за счет  инвестиционной привлекательности поселения (создания объектов культурного наследия местного регионального значения), увеличение числа населения за счет переселения людей из неперспективных населенных пунктов и за счет увеличения числа рождаемости в результате положительных социальных программ, принятых в правительстве РФ.

численность населения принять:

первая очередь строительства - 2015 год – 1 400 человек,

расчетный срок - 2030 год – 2 200 человек.

.Согласно статистическим данным, представленным территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Республике Коми, средний размер домохозяйства по итогам Всероссийской переписи населения 2002 года в сельской местности равен 2,9 человек, что и принято в расчетах по проекту за основу.

# Обоснование решения задач территориального планирования

В качестве стратегического ориентира устойчивого развития сельского поселения «Ыб» принимается сохранение и развитие многофункционального профиля сельского поселения, что предполагает:

- вновь формируемые территории для жилой застройки необходимо рассматривать неразрывно с существующими зонами поселения как единый развивающийся  организм;

- формирование территории  с характерной особенностью преобладания природно-исторического ландшафта в сочетании с рекреационной застройкой и индивидуальной застройкой сельского типа;

- повышение уровня и качества жизни, условий проживания в селе, в том числе надежности и комфортности  транспортного и инженерного  обслуживания;

- максимальное использование особенностей окружающего ландшафта для достижения наивысшего потенциала застройки и комфорта среды  обитания, с  одновременно бережным отношением к природным, лесным и сельскохозяйственным ресурсам сельского поселения «Ыб»;

- формирование масштабной поселению жилой среды малоэтажной -  застройки индивидуальными домами с участками;

- формирование рекреационной среды, объектов туристической инфраструктуры;

- развитие и модернизация производств, расположенных вблизи жилой застройки, позволяющая довести уровень воздействия этих объектов на среду обитания до уровня нормативов;

- развитие и модернизация транспортного комплекса и инженерных систем

Градостроительная концепция

Градостроительная  концепция  Генерального плана сельского поселения «Ыб» опирается на природные и планировочные  особенности населенных мест и направлена на поддержание сложившейся структуры п

Основные положения развития планировочной структуры сельского поселения:

- сохранение и развитие основной планировочной оси, обеспечивающую связь всех территорий населенных пунктов поселения

- активное включение объектов культурного наследия в планировочную структуру  населенных пунктов;

- дальнейшее развитие градостроительнозначимой планировочной оси –  съезда с  федеральной дороги с  системой рекреационно-природного комплекса, включающую объекты финно-угорского этнокультурного парка, спортивных сооружений, объектов культурного наследия

2.3 Функциональное зонирование территории

Функциональное зонирование является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Зонирование устанавливает  условия использования территории, обязательные для всех участников градостроительной деятельности в части функциональной принадлежности, плотности и характера застройки, ландшафтной организации территории.

Разработанное в Генеральном плане сп. Ыб функциональное зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает планировочную специфику поселения, сложившиеся особенности использования, требования охраны объектов и культурного населения.

Проектное функциональное зонирование территории предусматривает.

- Развитие жилых территорий:

- преемственность в функциональном назначении зон по отношению к сложившемуся использованию территории и ранее разработанным градостроительным проектам,

- упорядочение сложившейся и сохраняемой застройки отдельных населенных пунктов

- новое строительство за счет размещения преимущественно индивидуальных домов с полным комплексом социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры на территориях планируемых к выведению или уже выведенных земель сельскохозяйственного назначения;

- резервирование территорий для перспективного градостроительного развития поселения, выходящего за расчетный срок;

- Увеличение территории населенных пунктов за счет включения в их черту зон планируемого жилищного, общественного и другого вида строительства

  - Развитие общественно-деловой зоны

- формирование новых и развитие существующего общественного центра, включающих: объекты административно-делового, торгового, культурно-развлекательного, коммунально-бытового назначения;

- строительство комплекса «Финно-угорский этнокультурный парк» - объект регионального значения.

  - Формирование зон объектов культурного наследия;

- сохранение объектов культурного наследия;

- включение  выявленных объектов культурного наследия регионального значения и местного (муниципального) значения в реестр (н.п.Березник и отдельные объекты)

- включение природных объектов в реестр.

  - Развитие  рекреационных зон

- создание развитой системы озелененных пространств с целью организации рекреационного и спортивного обслуживания населения  - плоскостные спортивные сооружения, места активного отдыха, прогулочные зоны, организация маршрутов;

- размещение объектов спортивно-оздоровительного назначения в  составе комплекса «Финно-угорский этнокультурный парк»

- создание рекреационно-туристических пунктов в населенных пунктах , включающих объекты обслуживания посетителей - экскурсантов

  - Формирование производственных зон

К функциональным зонам, выделенным в Генеральном плане сп. «Ыб», относятся:

- Жилые зоны – различных строительных типов в соответствии с этажностью и плотностью застройки:  зона застройки средне- и малоэтажными жилыми домами; зона застройки индивидуальными жилыми домами;

- Общественно-деловые зоны – предназначены для размещения объектов культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, здравоохранения, коммерческой деятельности, административных  учреждений, культовых сооружений и других объектов, обеспечивающую деловую, финансовую, и общественную активность жизни населенных пунктов. Зона учреждений здравоохранения и социальной защиты; зона обслуживания объектов.

- Зона объектов культурного наследия – памятников истории и культуры;

- Рекреационные зоны - зона скверов и лесопарков, зона спортивных комплексов и сооружений.

- Производственные зоны – зона производственно-коммунальных объектов  III-IV класса санитарной классификации

- Зоны инженерной и транспортной инфраструктур - зона объектов инженерной инфраструктуры; зона объектов транспортной инфраструктуры; воздушного транспорта.

- Зоны сельскохозяйственного использования – зона сельскохозяйственных угодий.

- Зоны специального назначения – зона кладбищ.

- Зоны специальной территории с особым режимом использования – санитарно-защитная зона (СЗЗ) вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровья человека. По своему функциональному назначению СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации в штатном режиме.

- Зона санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения, водопроводных сооружений, и водопроводов питьевого назначения.Ее назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения, а также предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

- Зоны перспективного градостроительного развития – жилая зона; производственная зона.

- Прочие зоны - зона прочих поселковых территорий.

3. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства

### 3.1  Новое жилищное строительство и реконструкция. Жилой фонд.

Разработка предложений по организации жилых зон, реконструкции существующего жилищного фонда и размещению площадок нового жилищного строительства - одна из приоритетных задач Генерального плана .

Планировочные районы выделяются выраженным членением границ населенных мест Захарово, Каргорт, Ыб, МальцевГрезд. Новое жилищное строительство размещается на территориях существующей застройки путем реконструкции и свободных территориях для создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания.

Общее количество существующего жилого фонда составляет – 25,336 тыс. кв.м. общей площади. Жилой фонд по этажности распределяется на одноэтажные -83,24%, 2-этажные – 16,76 %, от общего жилого фонда.  Жилой фонд населенных мест не отличается высоким уровнем благоустройства, частично благоустроены 2-х этажные многоквартирные  дома и усадебные дома муниципальной собственности, частный жилой фонд благоустройства не имеет.

Новое жилищное строительство предполагает полное инженерное благоустройство – водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение. Существующий жилой фонд подлежит обеспечению полного инженерного благоустройства на расчетный срок.

Ветхий и аварийный муниципальный фонд – общей площадью 0,192 тыс.кв.м. подлежит замене.

В течение расчетного срока жилищный фонд поселка увеличится до 57,38 тыс.кв.м, что позволит увеличить среднюю жилищную  обеспеченность до 26,0 кв.м. на человека.

Объем нового жилищного строительства  составит 32,95 тыс.кв.м., по структуре  жилищного строительства, позволяющей формировать разнообразную  среду обитания: малоэтажные 2 этажные многоквартирные – 7%

усадебные индивидуальные жилые дома с участками -93% от всего объема.

3.2  Развитие  и размещение объектов социальной инфраструктуры

При формировании системы обслуживания следует выделять ее уровни:

- повседневный – детское дошкольное учреждение, школа, помещения для кульмассовой и спортивной работы, магазин, бытовая (ремонтная) мастерская, аптека, ФАП, отделение связи;

- периодический – поликлиника, клубы, спортивный комплексы, библиотека, продовольственные и промтоварные магазины, рынки, объекты бытового обслуживания.

- эпизодический – культурно-развлекательные, спортивные, торговые и бытовые комплексы высокого уровня и специализированные, больницы, этнокультурные парки, другие уникальные объекты.

Определение емкости и размещение объектов социальной сферы на стадии Генерального плана выполнено с целью учета потребности в территориях общественной застройки в общей сумме селитебных территорий поселения. Необходимо зарезервировать требуемые территории для перспективного развития объектов обслуживания, а их конкретная номенклатура может меняться в зависимости от возникающей потребности.

Расчет потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания на проектное население произведен с ориентацией на региональные нормативы градостроительного проектирования для Республики Коми (РНГП), и нормативы СНиП 2.07.01-89(.

Перечень новых крупных объектов культурно-бытового назначения

| № п/п | Наименование | Емкость | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Спортивные сооружения |  |  |
| 1 | Спортивный комплекс ледовых катальных горок | 1 объект |  |
| 2 | Центр зимних видов спорта - горнолыжная трасса | 1 объект |  |
|  | Учреждения культуры |  |  |
| 1 | Финно-угорский этнокультурный парк- объект регионального значения в составе |  |  |
|  | Концертно-выставочный комплекс «Финно-угория» на 500 мест | 500 мест |  |
|  | Финно-угорская деревня – подворья коми народа | д.Березник |  |
|  | Детский развлекательный комплекс |  |  |
|  | Площадка для проведения национальных игр, гуляний, обрядов |  |  |
|  | Сад финно-угорской скульптуры |  |  |
|  | Гостиничный комплекс | 100 мест |  |
|  | Кафе национальной кухни | 50 мест |  |
|  | Музей финно-угорской игрушки |  |  |
|  | Летний театр |  |  |
|  | Археологический музей «Легенды о Чуди» | 1000 кв.м. |  |
|  | Палеонтологический музей | 1000 кв.м. |  |
|  | Музей деревянного зодчества под открытым небом |  | д.Березник |
| 2 | База отдыха «Охотничий домик» |  | д.Захарово КФХ «Починок» |
| 3 | База отдыха «Рыбацкая деревня» |  | р.Сысола КФХ «Починок» |
| 4 | Посадочная площадка для воздухоплавательных аппаратов |  | д.Каргорт КФХ «Починок» |
| 5 | Общественный центр в составе Клуб, детский сад, кафе, тренажерный зал, магазин, аптека, бытовое обслуживание |  | д.Захарово Расчетный срок |
| 6 | Православные храмы |  |  |
|  | Часовня апостола Спаса Нерукотворного |  | д.Захарово |
|  | Часовня «Всех скорбящих Радость» |  | с.Ыб |
|  | Часовня Святого Духа |  | с.Ыб |
|  | Храм Параскевы Пятницы |  | с.Ыб |
|  | Часовня во имя святого Великомученика Георгия Победоносца |  | д.Мальцевгрезд |
|  | Часовня Благовещения Богородицы |  | д.Мальцевгрезд |
|  | Часовня Воскресения Господня |  | д.Мальцевгрезд |

Объекты социального и культурно-бытового обслуживания первичного спроса на 2200 жителей

| № п/п | Наименование | измерение | Норма на 1000 чел. | Расчетн.потребность | Сущ, сохран. | Новое стр-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 100 | 220 | 220 | - |
|  | Общеобразовательные школы | учащихся мест | 180 | 396 | - | 400 1объек |
|  | Физкультурно-спортивные залы в т.ч. школьные | м2 площади пола | 200 | 440 | 128 | 350 |
|  | Предприятия розничной торговли | -*- | 260 | 572 | 340 | 250 |
|  | Предприятия общественного питания, | мест | 35 | 77 | - | 77 |
|  | Предприятия бытового обслуживания | раб.мест | 7 | 15 | - | 15 |
|  | Клубы | зрит.мест | 200 | 440 | 150 | 290 |
|  | Отделение связи | объект | 1 | 2 | 1 | 1 |
|  | Отделение банка | опер.касса | 1 | 2 | 1 | 1 |
|  | Гаражи для индивидуальных машин Гаражи для индивидуальных легковых аавс автомобилей, всего | машино- мест /место | 300 | 660 |  |  |

## 3.3. Туристско-рекреационный потенциал сп.»Ыб»

В настоящее время  туристская привлекательность проявляется в сети организованных маршрутов:

- «По пути Стефана Пермского», разработанного Национальным музеем РК.

- посещение  женского Серафимовского монастыря;

- обзорные однодневные экскурсии в с.Ыб, в которые входит: посещение историко-этнографического музея, действующего  храма Вознесения Господня, знакомство с памятниками деревянного зодчества, посещение святых источников.

Строительство историко-культурного музея-заповедника – Финно-угорский этнокультурный парк  позволит развивать различные виды туризма.

Строительство Парка предлагается по очередям.

1 очередь строительства: Концертно-выстовочный комплекс «Финно-угория», этно-комплекс коми деревня ( д.Березник), детский развлекательный комплекс на основе сказок и легенд финно-угорских народов; площадка для проведения  национальных игр, гуляний, обрядов. (открытая площадка со сценой) на территории комплекса памятников археологии, городищ в д.Каргорт

2 очередь :гостиничный комплекс,  сад финно-угорской скульптуры;

3 очередь строительства:  летний театр, интерактивный археологический музей, интерактивный палеонтологический музей, музей деревянного зодчества на базе с.Ыб. Предложения по ключевым объектам Парка  являются особо привлека тельным фактором

Объекты инфраструктуры Парка предназначенные для создания комфортных условий пребывания посетителей : мини гостиницы, гостевые дома, ресторан коми кухни, кафе.

Объекты отдыха и развлечения  - рыбацкая деревня, охотничий домик, горнолыжный комплекс и зимние горки, возможность осмотреть окрестности на воздушном шаре (имеется площадка для посадки объектов воздухоплавания), «агротуризм» – посещение рыбного хозяйства, животноводческой фермы, теплиц и огородов Реализуется проект предпринимателем КФХ «Починок» .

Памятники культурного наследия

Согласно «Реестру объектов культурного наследия Республики Коми, принятую на государственную охрану»,  в сельском поселении имеются объекты исторические, культурные и природно-геологические. Объекты представлены как памятники, включенные в «Список объектов культурного наследия  (памятников истории и культуры) Республики Коми, принятых на охрану, так и выявленные объекты культурного наследия, которые также подлежат государственной охране.

Православные храмы:

д.Захарово – часовня Преображения господня

д.Каргорт – часовня святых Апостолов Петра и Павла;

с.Ыб– храм святого Стефана Пермского,

церковь Серафима Саровского ;

д.Березники – часовня Святителя Николая Мирликийского,

с.Ыб – церковь Вознесения Господня ;

д.Мальцевгрезд – часовня Архистратига Михаила

д.Каргорт - часовня Всех скорбящих Радость

с.Ыб – часовня во имя Святого духа;

с.Ыб – церковь Параскевы Пятницы;

с.Ыб – часовня во имя святого Великомученика Георгия Победоносца;

д.МальцевГрезд – часовня во имя Благовещения Пресвятой Богородицы

д.МальцевГрезд – часовня во имя Святителя Феодосия Черниговкого.

Памятник градостроительства и архитектуры -  храм святого Стефана Пермского – архитектор Пухлов, памятник деревянного зодчества.

Памятники истории

Могила красноармейца В.П.Захарова, погибшего в бою с белогвардейцами 1919 г., мемориальная зона с.Ыб.

Обелиск павшим воинам ,1975 г. с.Ыб.

Историко-культурные объекты

Ыбский историко-краеведческий музей

д.Березник – этно-комплекс коми деревня – территория 37 га

дом заслуженного художника РК Р.Н.Ермолина

традиционный коми дом З.И.Демина и Р.И.Безносикова.

Памятники археологии:

- городище:Ыджыд Кармыльк XVI век , Дзоля Кармыльк

- местонахождения: Каргорт, Жидач

- могильник: Шойнаягский могильник

- поселения: Ибское поселение

Памятник  геологический: д.Каргорт «Обнажение у с.Ыб»

Порядок принятия решения о включении объекта культурного наследия местного значения или регионального значения  осуществить согласно действующим законодательствам, Закон Республики Коми от 21 мая 2004г. №30-РЗ(ред. от 21.12.2007)  «О некоторых вопросах в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на территории Республики Коми»

Правовое регулирование отношений, возникающие в связи с переводом земель и земельных участков из одной категории в другую, осуществить согласно Земельного кодекса, Федерального закона о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую, законами и иными правовыми актами.

3.4. Развитие производственных объектов

Развитие производственных зон  базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает планировочную специфику поселения, сложившиеся производственные территории.

Расширение производственных территорий предлагается за счет развития малого бизнеса: крестьянско-фермерских хозяйств, малого предпринимательства в производстве, таких как рыбное хозяйство, животноводство, хлебопечение,  традиционное ремесло и кустарное производство.

.

3.5  Мероприятия по озеленению территории.

Система озеленения включает в себя:

- озелененные территории общего пользования (парки, скверы, бульвары,  пляжи, зоны отдыха);

- озелененные территории ограниченного пользования (озелененные территории лечебных, детских учебных и научных учреждений, промышленных предприятий, спортивных комплексов, жилых кварталов);

- озелененные территории специального назначения (озеленение санитарно-защитных, водоохранных зон, кладбищ, насаждения вдоль автомобильных и железных дорог и др.).

Проектная система озеленения села формируется в соответствии с общими архитектурно-планировочными решениями Генерального плана.

Предусматривается создание садово-парковой зоны у Финно-угорского этнокультурного парка, общественного центра в центральной части с.Ыб, благоустройство долин малых рек, ручьев, оврагов. Зона массового летнего отдыха - пляж в размере 2,0 га размещается на берегу р.Сысола, спуск к реке  из с.Ыб.

## 3.6 Развитие транспортной инфраструктуры

Развитие транспортной инфраструктуры является одним из наиболее актуальных стратегических направлений, позволяющих обеспечить социально-экономический рост как самого сельского поселения, так и реализовать его уникальные функции, вытекающие из строительства Финно-угорского этнокультурного парка.

Генеральным планом предусматриваются мероприятия по развитию объектов внешней и внутрипоселенческой транспортной инфраструктуры. Система  улично-дорожной сети составляет основу планировочной структуры и призвана обеспечить удобные, быстрые и безопасные транспортные связи со всеми функциональными зонами, с другими населенными пунктами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами внешней сети.

Улично-дорожная сеть

Проектная система улиц и дорог обеспечивает транспортную и пешеходную связь всех функциональных и жилых образований села между собой и с внешними направлениями. В проектном решении учтена сложившаяся структура улично-дорожной сети. Разработанная уличная сеть состоит из системы основных улиц, и улиц в жилой застройке, дорог в производственных зонах. Основные улицы  обслуживают зону жилой и общественной застройки, по ним проходят линии общественного пассажирского транспорта.

В составе проектной системы улично-дорожной сети предусматривается организация площадей. Реконструкция площади у Дома культуры, новые площади организуются в общественных центрах; у Финно-угорского этнокультурного парка,  объектов общественно-деловой зоны  и  памятников культурного наследия.

В целях обеспечения наилучшего благоустройства территории села проектом предусматривается мероприятия:

  - ; Проведение в первую очередь работ по соединению напрямую (участок 0,9 км) поселковой дороги с  автодорогой Киров-Сыктывкар;

  - Проведение работ по благоустройству главной улицы сельского поселения и прокладкой новых улиц и проездов с проведением работ по вертикальной планировке и благоустройству;

  - Благоустройство дороги-подъезда к поселению в северном направлении с выходом на автодорогу;

  - Проведение общеплощадочных работ по вертикальной планировке участков, подлежащих застройке частными домами.

На перспективу основным видом транспорта остается автобус.

3.7. Развитие инженерной инфраструктуры

3.7.1 Водоснабжение

Водоснабжение сельского поселения предусматривается централизованным.

Источником водоснабжения Финно-угорского этнокультурного парка, центральной части с. Ыб, Мальцевгрезд и Каргорт новое подземное месторождение и существующие скважины. Источником водоснабжения д. Захарово принимается существующая скважина, необходимо пробурить дополнительную резервную скважину. На водозаборе установить очистные сооружения по осветлению и обезжелезиванию воды.

После водозаборных сооружений предусматривается установка водопроводных очистных сооружений для очистки воды от повышенного содержания железа и мутности и обеззараживания.

Состав очистных сооружений 1-го водозабора:

  - Станция обезжелезивания

  - Два резервуара чистой воды

  - Насосная станция II подъема

Состав очистных сооружений 2-го водозабора:

  - Станция обезжелезивания

  - Водонапорная башня

Водопроводные сети.

Рекомендуется прокладка двух водоводов до распределительных сетей села. Водопроводные сети по селу  принимаются  кольцевые.  На сетях устанавливаются колодцы с запорной арматурой и пожарными гидрантами. Водопровод принять из полиэтиленовых напорных труб. Колодцы на сети водопровода установить сборные железобетонные.

Канализация.

Хозяйственно-бытовые и близкие к ним по составу производственные стоки от жилых, общественных и производственных зданий поселений самотеком поступают в канализационную сеть. Затем частично самотеком и с помощью канализационных насосных станций перекачки отводятся на канализационные очистные сооружения. Очищенные стоки самотеком отводятся и сбрасываются через оголовок выпуска в реку Сысола.

Производственные стоки от фермы КРС и овцеводческой фермы должны собираться в навозосборники и затем использоваться для удобрений сельскохозяйственных угодий.

Дождевые стоки по лоткам и канавам сбрасываются в ручьи.

Канализационные сети.

Для отвода стоков предусматривается прокладка самотечных и напорных канализационных сетей от существующих и проектируемых зданий. Канализационные сети проложить из полиэтиленовых труб. Напорную канализацию подключить к самотечному коллектору с установкой камеры гашения напора.

Канализационные насосные станции (КНС).

Установка насосных станций предусматривается в пониженных местах, с которых невозможно самотеком довести стоки до очистных сооружений. КНС устанавливаются в каждой части с. Ыб  в д. Мальцевгрезд, с. Ыб, д. Каргорт, д. Захарово и главная насосная станция на канализационных очистных сооружениях.

Предлагается принять к установке комплектные канализационные насосные станции с погружными насосами с надземными павильонами заводского изготовления.

Канализационные очистные сооружения.

Требуется установка новых канализационных очистных сооружений(КОС).

В состав очистных сооружений (КОС) входят:

1. сооружения механической очистки – решетки, песколовки, отстойники.

2. сооружения для биологической очистки;

3. сооружения для доочистки;

4. сооружения для обеззараживания очищенных стоков;

5. сооружения для механического обезвоживания осадка.

Очистные сооружения предлагается принять общие для всего с.п. «Ыб.»            на территории существующих очистных сооружений, выпуск очищенных и обеззараженных сточных вод производится в реку Сысола ниже по течению села.

Заключение

Анализ современного состояния обеспеченности инженерным оборудованием по водоснабжению и канализации села, необходимость решения задач дальнейшего комплексного развития села требуют обязательной проработки раздела генерального плана «Инженерное оборудование» с разработкой генеральных планов водопровода и канализации с размещением водозаборных сооружений, очистных сооружений водопровода, канализационных насосных станций и очистных сооружений канализации.

3.7.3 Теплоснабжение.

Для улучшения обеспечения теплом существующих и проектируемых    объектов предлагается:

    - учитывая значительный износ котельного оборудования (более 80%) произвести  консервацию существующих котельных «Центральная» и «Школьная»;

    - для социально-культурных объектов центральной части села – школы, общественных зданий и 2-хэтажных жилых домов предусмотреть строительство транспортабельной  котельной полной заводской готовности на мазутном топливе с возможностью последующего перевода её на природный газ,

    - для объектов соцкультбыта (общественный центр) в д.Захарово также предусмотреть строительство самостоятельной транспортабельной котельной на мазутном топливе с возможностью последующего перевода её на природный газ;

    - для теплоснабжения планируемого к строительству финно-угорского центра предусмотреть транспортабельную котельную на мазутном топливе с последующим переводом её на природный газ;

    - теплоснабжение усадебных домов коттеджного типа предполагается на I очередь от индивидуальных теплогенераторов на твердом топливе (каменный уголь, дрова), на расчетный срок – от индивидуальных теплогенераторов на газовом топливе.

    - Необходимо произвести  ревизию существующих тепловых сетей,  ремонт, замену  диаметров труб.

    - строительство новых тепловых сетей.  Строительство новых тепловых сетей предполагается выполнить подземно, в бесканальной прокладке.

    - 3.7.4 Газоснабжение.

На I очередь строительства  для пищеприготовления в многоквартирных жилых домах  планируется предусмотреть электрические плиты, в домах усадебной застройки и существующих частных жилых домах – газовые плиты на сжиженном газе от  индивидуальных газовых баллонов.

На расчетный срок предполагается строительство газовых сетей природного газа высокого давления.  Газ предполагается использовать на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения жилых и общественных зданий, производственных  предприятий, на индивидуально-бытовые нужды населения: приготовление пищи и горячей воды. Для понижения давления газа планируется строительство пяти газорегуляторных пунктов блочного типа – в дер. Березники, Мальцевгрезд, центральной частис. Ыб, в деревнях Каргорт и Захарово.

Перспективное строительство жилых и общественных зданий требует строительства модульных котельных и газоснабжения.

В перспективе планируется перевести индивидуальные жилые дома с печным отоплением на газовое топливо с установкой двухконтурных газовых теплогенераторов; в существующих жилых домах, подключенных к системе теплоснабжения и не имеющих централизованного горячего водоснабжения  для получения горячей воды установить проточные газовые водонагреватели. Общественные здания социального назначения  включая детские ясли-сады и школы снабжаются от существующих котельных, переведенных на газовое топливо.

    - 3.7.5 Электроснабжение.

Основным направлением развития системы электроснабжения  является обеспечение надежного снабжения электроэнергией  коммунально-бытовых и промышленных потребителей.

1 При новом строительстве и реконструкции существующих ВЛ10 кВ линии выполнить защищенными проводами

2.Линии электропередачи до 20 кВ на селитебной территории городов, в районах застройки зданиями высотой 4 этажа и выше должны выполняться, как правило, кабельными. В районах застройки зданиями высотой до 3 этажей линии электропередачи следует, как правило, выполнять воздушными. На воздушных линиях электропередачи 0,38-20 кВ рекомендуется применять железо-бетонные опоры.

3.  Необходимо строительство 18 подстанций

4. На территории существующей застройки выполнить реконструкцию существующих трансформаторных подстанций с заменой трансформаторов на большую мощность

5. При  строительстве вновь сооружаемых  ВЛЗ-10 кВ по территории населенных пунктов до границ приусадебных участков должно быть не менее охранной зоны ВЛ-10 кВ. Допускается уменьшение расстояния до границ приусадебных участков  до 2м.

6. При новом строительстве и реконструкции существующих ВЛ-0,4 кВ линии выпол-нить изолированными проводами марки СИП.

7. В района с четырех этажной застройках и к общественным зданиям линии электро-снабжения выполнить кабельными.

3.7.6. Связь.

Генеральным планом на расчетный срок предусматривается развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций, включающего в себя :

- -телефонную связь общего пользования;

- - мобильную (сотовую связь) радиотелефонную связь;

- - проводное вещание;

- - эфирное радиовещание;

- - телевизионное вещание.

3.8. Инженерная подготовка территории

Намечается следующий комплекс мероприятий:

- Борьба с овражной эрозией

- Организация поверхностного стока и его очистки

- Регулирование русел водотоков

  - Мероприятия по охране окружающей среды

Целью разработки главы «Охрана  окружающей среды» на стадии Генерального плана  сельского поселения «Ыб»» является обеспечение требований по охране природы и предупреждение негативного влияния при эксплуатации проектируемой застройки в отведенных границах.

Источниками загрязнения окружающей среды являются объекты производственной зоны, объекты жилья и соцкультбыта, выбросы вредных веществ в атмосферу автомобильным транспортом. Для предприятий, отдельных зданий и сооружений с технологическим  процессами, являющимися источниками производственных вредностей в зависимости от мощности, условий осуществления технологических процессов, характера и количества выделяемых в окружающую среду вредных веществ предусмотрены санитарно-защитные зоны

Проектом предусматривается строгое соблюдение норм санитарно-защитных разрывов, предусматривается ряд градостроительных, технических, технологических мероприятий по охране окружающей среды.

Технические и технологические мероприятия

Защита от загрязнения среды канализационными стоками от зданий и сооружений производственного и общественного назначения, а также от жилых домов, обеспеченных канализацией, осуществляется путем выполнения герметичных канализационных сетей, строительства новых и сохранения в должном состоянии канализационных очистных сооружений.

Для проектируемых животноводческих ферм: крупного рогатого скота, овцеводства, кролиководства, гусиных ферм предусматривать навозохранилища и жижесборники с последующей вывозкой на поля в качестве удобрений.

Котельные размещать с подветренной стороны по отношению к жилой зоне.

Вертикальной планировкой предусматривать организованный отвод в пониженные места таким образом, чтобы обводнение территории исключалось. Ливневые стоки с улиц попадают в кюветы и частично стекают в пониженные места, частично проникают в песчаный грунт.

Санитарная очистка

Санитарная очистка в сельского поселения «Ыб» обеспечивает  взаимосвязь с системой канализации. Существующие и проектируемые общественные, многоквартирные и индивидуальные дома обеспечить централизированной системой канализации.

Твердые бытовые отходы жилой зоны и производственные отходы, не подлежащие обеззараживанию и утилизации, смет с улиц и тротуаров собираются в контейнеры и планово-регулярно вывозятся спецавтотранспортом на полигон твердых отходов, запроектированный в северо-западной части сельского поселения

3.10. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

- выявление потенциально опасных объектов на территории поселения, разработка вариантов возможных аварий, установление масштабов последствий, планы их ликвидации, локализации поражения, эвакуации населения;

- обеспечение санитарно-защитных зон и противопожарных разрывов от складов, автозаправочных станций;

- строгое соблюдение противопожарных нормативов и требований.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера.

На территории района возможны такие чрезвычайные ситуации природного характера, как затопление паводковыми водами, обрушение берегов, развитие оползней, лесные пожары.

Для предотвращения развития чрезвычайных ситуаций природного характера необходимо проведение мероприятий по берегоукреплению опасных участков, отсыпке территорий, подверженных затоплению паводковыми водами, при необходимости вынос из зоны возможного затопления зданий и сооружений.

Меры противопожарной охраны:

  - усиление противопожарных мероприятий в местах массового сосредоточения людей;

  - контроль за соблюдением правил пожарной безопасности.

3.11. Мероприятия по обеспечению реализации генерального плана

В плане реализации генерального плана содержатся:

1) решение о подготовке проекта правил землепользования и застройки ;

2) сроки подготовки документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства местного значения, на основании которой определяются или уточняются границы земельных участков для размещения таких объектов;

3) сроки подготовки проектной документации и сроки строительства объектов капитального строительства местного значения;

4.ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  ПОКАЗАТЕЛИ

| NN п/п | Показатели | Единица измере- ния | Совре- менное состоя- ние на 2009.г | Первая очередь строительства | Расчет- ный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Территория |  |  |  |  |
| 1.1 1.2 | Общая площадь земель сельского поселения в установленных границах Территория в границах населенных пунктов, всего | га га | 28896,0 687,8 | 28896,0 733,0 | 28896,0 1020,0 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |  |
|  | - жилых зон | га |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  |  | малоэтажная застройка | -"- |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | малоэтажные жилые дома с при-квартирными земельными участками | -"- |  |  |  |
|  |  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | -"- |  |  |  |
|  | - общественно-деловых зон | га |  |  |  |
|  | - производственных зон | -"- |  |  |  |
|  | - зон инженерной и транспортной инфраструктур | -"- |  |  |  |
|  | - рекреационных зон | -"- |  |  |  |
|  | - зон сельскохозяйственного использования | -"- |  |  |  |
|  | - зон специального назначения | -"- |  |  |  |
|  | - иных зон | -"- |  |  |  |
|  |  | перспективная (резервная) территория | -"- |  |  |  |
| 1.3 | Из общей площади земель сельского поселения территории неиспользуемые, требующие специальных инженерных мероприятий ( нарушенные территории и т.п.) | га |  |  |  |
| 1.4 | Из общей площади земель населенного пункта территории резерва для развития поселения | га |  |  |  |
| 2 | Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел. | 1128 | 1400 | 2200 |
| 2.2 | Возрастная структура населения | чел./% |  |  |  |
|  | - дети до 18 лет | -"- | 229/20,3 | 284 /20,3 | 451/20,5 |
|  | - население в трудоспособном возрасте (мужчины 18-54, женщины 18-50 лет) | -"- | 633/56,12 | 794 /56,7 | 1243/56,5 |
|  | - население старше трудоспособного возраста | -"- | 266/23,58 | 322/23,0 | 506/23,0 |
| 2.3 | Численность занятого населения - всего | тыс.чел. | 438 | 800 | 1540 |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | - в материальной сфере | чел. | 342 | 600 | 1100 |
|  | - в обслуживающей сфере | -"- | 96 | 200 | 440 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд - всего Из них: -муниципальный -частный | тыс. кв.м общей площади квартир | 25,336 7,625 17,711 | 31,726 | 58,28 |
| 3.2 | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |  |
|  | - в малоэтажных домах | -"- | 25,336 | 31,726 | 58,28 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | в малоэтажных жилых домах | -"- | 4,246 | 5,246 | 5,246 |
|  |  | в индивидуальных жилых домах с приусадебными земельными участками | -"- | 21,09 | 26,48 | 53,034 |
| 3.3 | Жилищный фонд с износом более 70% |  | 0,192 |  |  |
| 3.4 | Убыль жилищного фонда - всего в том числе | -"- |  |  | 0,192 |
| 3.5 | Из общего объема убыли жилищного фонда убыль по |  |  |  |  |
|  | - техническому состоянию | тыс.кв.м общей площади квартир |  |  | 0,192 |
| 3.6 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв.м общей площади квартир | 25,336 | 25,336 | 24,244 |
| 3.7 | Новое жилищное строительство – всего |  |  | 6,39 | 32,95 |
| 3.8 | Структура нового жилищного строительства по этажности: |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  | 6,39 | 32,95 |
|  | - малоэтажное | -"- |  |  |  |
|  | их них: |  |  |  |  |
|  |  | малоэтажные жилые дома с при-квартирными земельными участками | -"- |  | 1,00 | 1,00 |
|  |  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | -"- |  | 6,39 | 31,95 |
| 3.9 | Из общего объема нового жилищного строительства размещается: |  |  |  |  |
|  | - на свободных территориях | -"- |  | 20,20 | 99,70 |
| 3.10 | Обеспеченность жилищного фонда- водопроводом | % от общего жилищ- ного фонда |  |  |  |
|  | - канализацией | -"- |  |  | 100 |
|  | - электроплитами | -"- |  |  |  |
|  | - газовыми плитами | -"- |  |  |  |
|  | - теплом | -"- |  |  | 100 |
|  | - горячей водой | -"- |  |  | 100 |
| 3.11 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв.м / чел. | 22,46 | 22,7 | 26,0 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения -всего/ 1000 чел. | мест | 140/124 | 140 /120 | 220/100 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы - всего/ 1000 чел. | -"- | 300/330 | 300/330 | 400/180 |
| 4.6 | Поликлиники,ФАП - всего. | посеще-ний в смену | 2 | 2 | 2 |
| 4.7 4.8 4.9 | Предприятия розничной торговли, всего/ 1000 чел. Предприятия общественного питания,всего/1000 чел. Предприятия бытового обслуживания населения - всего/ 1000 чел. | км.м.торг. площади пос.мест раб мест | 341/302 | 4100 5/3 | 5000 77/35 15/7 |
| 4.10 | Учреждения культуры и искусства -всего/1000 чел. | объект | 250/221 | 250/178 | 440/200 |
| 4.11 | Физкультурно-спортивные сооружения - всего/1000 чел. | кв.м площади пола- | 128/113 | 128/91 | 440/200 |
| 4.10 | Учреждения оздоровительные и отдыха -всего/ 1000 чел. | объект |  |  | 2 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.2 | Протяженность улиц и дорог - всего | км |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - главная улица | -"- | 15,0 |  | 15,0 |
|  | - основных жилых улиц | -"- |  |  |  |
| 5.3 | Общая протяженность улично-дорожной сети | км | 64,0 | 64,0 | 70,0 |
| 5.5 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомо- билей | 270 220 | 270 220 | 660 300 |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление - всего | тыс. куб м/сут. |  |  | 0.45 |
| 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.2 | Производительность водозаборных сооружений №1 Производительность водозаборных сооружений №2 Среднесуточное водопотребление на 1 человека Протяженность сетей Канализация | тыс. куб.м /сут. -"- л/сут.на чел. км тыс.куб.м/сут | 3,8 |  | 0,35 0,15 150,0 |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод -всего |  | 0,45 |  |  |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | -"- |  |  |  |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | 3,5 |  |  |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Расчетная нагрузка - всего | кВт· |  | 1350 | 2000 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды - Финно-угорского этнокультурного парка | -"- -"- |  | 900 450 | 1500 500 |
| 6.3.2 | Потребность электроэнергии на коммунально-бытовые нужды | кВт·ч/в год |  | 3150х103 | 7000х103 |
| 6.3.3 | Удельный расход электроэнергии | -"- |  | 2250 | 2380 |
| 6.3.4 | Протяженность сетей 10 кВ одноцепная | км |  |  | 50,0 |
| 6.4 | Т Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн Гкал/год | 0,0026 | 0,0073 | 0,0146 |
|  | в том числе на коммунально-бытовые нужды | -"- | 0,002 | 0,002 | 0,0093 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего | Гкал/час | 4,41 | 4,9 | 5,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - районные котельные | -"- | 4,41 | 4,9 | 5,9 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч |  |  | 6,3 |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | 2,4 | 4,0 | 5,0 |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе города, другого поселения | % |  |  | 63,0 |
| 6.5.2 | Потребление газа - всего | млн.куб.м/год |  |  | 5,66 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды населения | -"- |  |  | 3,31 |
|  | - на производственные нужды | -"- |  |  | 2,35 |
| 6.5.4 | Протяженность сетей (высокого давления) | км |  |  | 18,95 |
| 6.6 | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
|  | Объем бытовых отходов | тыс. т/год | 600,0 | 800,0 | 1200,0 |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | га | 5,8 | 5,8 | 3,0 |

Реализация Генерального плана – сложный и достаточно длительный процесс, направленный на формирование благоприятной среды жизнедеятельности человека, его успех определяется  в   большой  мере заинтересованностью и включенностью в эту деятельность сообщества в целом. В ближайшем будущем предстоит большая работа по разработке специализированных муниципальных программ по отдельным направлениям хозяйства, созданию проектов планировки и застройки новых зон, а также разработка проектов отдельных инженерных систем и транспортных узлов.

Комплекс целенаправленных градостроительных мероприятий в направлении устойчивого развития сельского поселения «Ыб» будет способствовать формированию среды проживания населения в русле общечеловеческих духовных и культурных ценностей, содействовать открытости городского поселения и развитию международных,  межрегиональных и межмуниципальных,  экономических и культурных связей.